## Slide 1: Stopwatch · Watch · Timer FPGA 설계 점검 자료
stopwatch_watch Top 블럭도 · 포트 통일 · Basys3 보드 설명서 · ASM 차트 · FND 컨트롤러 상세
2026.10.16 · BEST_Stop_watch_project / ahnsung / source_file
1
2
0
0
AN3
AN2
AN1
AN0
Basys3 · XC7A35T · 100 MHz

## Slide 2: 세 기능은 항상 함께 돈다 — 스위치는 화면과 버튼만 고른다
개요
13
Top 인스턴스
CLK_GEN 1 · 디바운서 4 · CU 3 · DP 3 · hour_12_24 · FND_CON
0
포트 불일치
Top 연결 이름을 모듈 정의와 대조 — 이름·폭 모두 일치
3
동시 동작 기능
스톱워치 · 시계 · 타이머 (sw_timer > sw_mode 우선)
이 자료의 구성
01
Top 블럭 다이어그램
인스턴스 간 연결과 신호 흐름
02
포트 이름 통일
접두어 규칙 + 모듈별 매핑
03
Basys3 설명서
공통 I/O · 스톱워치 · 시계 · 타이머
04
ASM 차트
컨트롤 유닛 3종 상태 흐름
05
FND 컨트롤러 상세
SW2_FND_CONTROLLER 내부

## Slide 3: stopwatch_watch — 입력에서 FND·LED까지 한 장으로
01 TOP 블럭 다이어그램
100 Hz tick 기능별 3 개 분리 — 시계 = 항상 흐름 · 스톱워치 / 타이머 = 시작 순간부터 셈 (첫 1/100 초 최대 10 ms 오차 제거) · 4 kHz 는 디바운서 · FND 스캔 공용
clk W5
clock_tick_generator
U_CLK_GEN_4KHZ
w_clk_4khz — 4 kHz (250 µs 마다 10 ns 펄스)
btn_debounce ×4
U_BD_R/L/U/D
4 kHz 로 8 번 샘플
(약 2 ms)
→ 1 클럭 펄스
btnR T17
btn_R
btnL W19
btn_L
btnU T18
btn_U
btnD U17
btn_D
SW0 mode
SW4 timer
rst U18
btnC → 모든 순차 모듈
비동기 리셋
모드 선택
& 버튼
게이팅
top assign
sel_tm = SW4
sel_sw =
~SW4 & SW0
sel_wt =
~SW4 & ~SW0
control_unit
U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT
STOP · RUN
tick_gen_100hz_run
U_TICK_GEN_SW
RUN 동안만 셈
stopwatch_datapath
U_STOPWATCH_DATAPATH
경과 시간 업/다운
×3
run_stop
clear
sw_tick
clear · down
btn_D (랩)
watch_control_unit
U_WATCH_CONTROL_UNIT
NORMAL · 커서 3 자리
tick_gen_100hz
U_TICK_GEN_100HZ
항상 흐름
watch_datapath
U_WATCH_DATAPATH
현재 시각 (설정 ± 1)
×4
wt_tick
cursor[1:0] · up · down
SW2 set
hour_12_24
U_HOUR_12_24
hour
SW3 hour24
pm → led[15]
timer_control_unit
U_TIMER_CONTROL_UNIT
SET · RUN · ALARM
tick_gen_100hz_run
U_TICK_GEN_TM
clear = 취소 | 알람
timer_datapath
U_TIMER_DATAPATH
남은 시간 다운카운트
×4
run
clear
tm_tick
run · clear · add · amount
zero
화면
MUX
3:1 ×4
msec
sec
min
hour
SW
WT
hour_d
TM
sel: SW4 > SW0
SW2_FND_CONTROLLER
U_FND_CONTROLLER
자리 분리 → 설정 자리 점멸
→ 8 슬롯 스캔 (4 kHz)
→ 세그먼트
w_disp_*
wt_cursor
sel_wt
SW1|SW4
SW2 set
LED 로직
top assign
sel_sw/wt/tm · SW1 · SW4
tm_run · sw_lap · pm(SW3)
알람: 16 개 0.5 s 점멸
(wt_msec ≥ 50)
fnd_com[3:0]
fnd_font[7:0]
led[15:0]
▶ 태그 = 보드 핀 또는 같은 이름의 net · 굵은 선 = 다비트 버스
컨트롤
데이터패스
타이밍 (tick)
표시
공통/글루
100 Hz tick
4 kHz

## Slide 4: 모듈 간 연결표 — 경로 점검용
01 TOP 블럭 다이어그램
Net (통일 이름) | 폭 | 출발 | 도착 | 비고
w_tick_1khz (w_clk_2Khz) | 1 | U_CLK_GEN.o_clk | U_BD_R/L/U/D.clk_remake · FND_CON.i_clk_remake | 이름만 변경
w_btnR / L / U / D | 1×4 | U_BD_x.o_btn | 버튼 게이팅 · FND_CON.i_btn_R/L (R·L) | FND 쪽 미사용
w_sel_sw / wt / tm | 1×3 | assign (sw_timer, sw_mode) | 버튼 게이팅 · LED 로직 | 셋 중 하나만 1
w_sw_btn_run_stop / clear / mode | 1×3 | 게이팅 (R·L·U & sel_sw) | U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT.btn_* | 
w_wt_btn_right / left / up / down | 1×4 | 게이팅 (& sel_wt) | U_WATCH_CONTROL_UNIT.btn_* | 
w_tm_btn_right / left / up / down | 1×4 | 게이팅 (& sel_tm) | U_TIMER_CONTROL_UNIT.btn_* | 
w_run_stop · w_clear · w_mode | 1×3 | U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT | U_STOPWATCH_DATAPATH | 
w_sw_msec / sec / min / hour | 7/6/6/5 | U_STOPWATCH_DATAPATH | 화면 MUX | 
w_cursor | 2 | U_WATCH_CONTROL_UNIT.cursor | U_WATCH_DATAPATH.cursor · FND_CON.i_cursor | 깜빡임 자리
w_up · w_down | 1×2 | U_WATCH_CONTROL_UNIT.o_up/o_down | U_WATCH_DATAPATH.i_up/i_down | 1클럭 펄스
w_set_mode | 1 | U_WATCH_CONTROL_UNIT.set_mode | — | 미연결
w_wt_msec / sec / min | 7/6/6 | U_WATCH_DATAPATH | 화면 MUX · w_blink (msec) | 
w_wt_hour → w_wt_hour_disp | 5 | U_WATCH_DATAPATH.hour → U_HOUR_12_24 | 화면 MUX | 12/24 변환
w_pm | 1 | U_HOUR_12_24.pm | led[4] | 
w_tm_run / clear / add · w_tm_amount | 1×3 / 6 | U_TIMER_CONTROL_UNIT | U_TIMER_DATAPATH (run → led[6]) | 
w_tm_zero | 1 | U_TIMER_DATAPATH.zero | U_TIMER_CONTROL_UNIT.i_zero | 피드백
w_tm_alarm | 1 | U_TIMER_CONTROL_UNIT.alarm | LED 로직 | 
w_tm_msec / sec / min / hour | 7/6/6/5 | U_TIMER_DATAPATH | 화면 MUX | 
w_msec / sec / min / hour | 7/6/6/5 | 화면 MUX (SW4 > SW0) | FND_CON.i_msec … i_hour | 
w_blink | 1 | w_wt_msec ≥ 50 | led[15:0] | 0.5초 박자
fnd_com · fnd_font | 4 / 8 | FND_CON.o_fnd_com / o_fnd_data | Basys3 FND | 핀은 03장

## Slide 5: 통일 규칙과 컨트롤·데이터패스 포트 매핑
02 포트 이름 통일
i_ / o_
입력·출력 접두어 고정
i_clk · i_rst
reset · rst · i_reset 혼용 정리
i_tick / o_tick
clk_remake · i_clk_remake · o_clk
기능 이름
i_sw_0 → i_sw_mode 처럼 의미로
o_fnd_font
top·XDC의 fnd_font 기준
모듈 (인스턴스) | 현재 포트 (입력 → 출력) | 통일안 (입력 → 출력) | 비고
control_unit U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT | clk, reset, btn_run_stop, btn_clear, btn_mode → run_stop, clear, mode | i_clk, i_rst, i_btn_run_stop, i_btn_clear, i_btn_mode → o_run_stop, o_clear, o_mode | reset → i_rst
stopwatch_datapath U_STOPWATCH_DATAPATH | clk, rst, run_stop, clear, mode → msec, sec, min, hour | i_clk, i_rst, i_run_stop, i_clear, i_mode → o_msec, o_sec, o_min, o_hour | 
watch_control_unit U_WATCH_CONTROL_UNIT | clk, rst, btn_left/right/up/down, sw_set → set_mode, cursor, o_up, o_down | i_clk, i_rst, i_btn_left/right/up/down, i_sw_set → o_set_mode, o_cursor, o_up, o_down | set_mode 미연결
watch_datapath U_WATCH_DATAPATH | clk, rst, cursor, i_up, i_down → msec, sec, min, hour | i_clk, i_rst, i_cursor, i_up, i_down → o_msec, o_sec, o_min, o_hour | 
hour_12_24 U_HOUR_12_24 | sw_12h, i_hour → o_hour, pm | i_sw_12h, i_hour → o_hour, o_pm | 조합회로
timer_control_unit U_TIMER_CONTROL_UNIT | clk, rst, btn_left/right/up/down, sw_alt, i_zero → run, alarm, o_clear, o_add, amount | i_clk, i_rst, i_btn_*, i_sw_alt, i_zero → o_run, o_alarm, o_clear, o_add, o_amount | 
timer_datapath U_TIMER_DATAPATH | clk, rst, run, clear, add, amount → msec, sec, min, hour, zero | i_clk, i_rst, i_run, i_clear, i_add, i_amount → o_msec … o_hour, o_zero | 

## Slide 6: 공통·표시 모듈 매핑과 정리 메모
02 포트 이름 통일
모듈 (인스턴스) | 현재 포트 (입력 → 출력) | 통일안 (입력 → 출력) | 비고
clock_tick_generator U_CLK_GEN_2KHz | i_clk, i_reset → o_clk | i_clk, i_rst → o_tick | top net: w_tick_1khz
btn_debounce U_BD_R / L / U / D | clk_remake, clk, reset, i_btn → o_btn | i_tick, i_clk, i_rst, i_btn → o_btn | 
SW2_FND_CONTROLLER FND_CON | i_clk_remake, i_clk, i_reset, i_cursor, i_msec…i_hour, i_sw_display_mode, i_sw_0, i_sw_2, i_btn_R, i_btn_L → o_fnd_com, o_fnd_data | i_tick, i_clk, i_rst, i_cursor, i_msec…i_hour, i_sw_display_mode, i_sw_mode, i_sw_set, i_btn_R, i_btn_L → o_fnd_com, o_fnd_font | i_clk·i_btn_R/L 내부 미사용
SW2_ANODE_CHOICE U_ANODE_CHOICE_TO_MUX1/2 | i_sw_0, i_sw_1, i_sw_2, i_cursor, i_dot, i_ds1~4 → o_ds1~4 | i_sw_mode, i_sw_display_mode, i_sw_set, i_cursor, i_dot, i_ds1~4 → o_ds1~4 | FND_CON 내부
대조 결과
13개 인스턴스의 연결 포트 이름을 모듈 정의와 스크립트로 대조 — 없는 포트 연결·미연결 입력 0건. 비트 폭도 파라미터 기준 일치.
tick 이름
U_CLK_GEN_2KHz는 CLK_FRQ 기본값 1000을 그대로 써서 1 kHz 펄스를 낸다. 동작은 그대로 두고 net 이름만 w_tick_1khz로 맞추면 헷갈림이 줄어든다.
연결만 된 포트
FND_CON의 i_clk, i_btn_R, i_btn_L은 연결돼 있지만 내부에서 쓰지 않는다. U_WATCH_CONTROL_UNIT.set_mode(w_set_mode)도 받는 곳이 없다. 정리 후보.

## Slide 7: 보드 I/O 맵 — 어떤 스위치가 무엇을 바꾸나
03 BASYS3 보드 설명서 · 공통
USB·PROG
PWR
BASYS 3
ARTIX-7
XC7A35T
100 MHz clk · W5
Pmod
1
AN3
2
AN2
0
AN1
0
AN0
fnd_com AN3~0 · fnd_font a~g, dp
U
BTNU · T18
L
BTNL
W19
C
R
BTNR
T17
D
BTND · U17
BTNC = rst · U18
LD0
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10
LD11
LD12
LD13
LD14
LD15
SW0
0/1
SW1
0/1
SW2
0/1
SW3
0/1
SW4
0/1
SW5
0/1
SW6
SW7
SW8
SW9
SW10
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
V17
V16
W16
W17
W15
V15
SW 핀
모드 선택 (sw_timer가 우선)
SW4 | SW0 | 모드 (화면·버튼) | 표시 LED
1 | x | 타이머 | LD5
0 | 1 | 스톱워치 | LD1
0 | 0 | 시계 | LD0
스위치 | 기능
SW1 · V16 | 화면 0: 초.1/100초 · 1: 시.분
SW2 · W16 | 시계 시간 설정 (1 = 설정)
SW3 · W17 | 시계 표시 0: 24h · 1: 12h
SW5 · V15 | 타이머 더하기 단위 전환
LED | 켜지는 조건
LD0 / LD1 | 시계 화면 / 스톱워치 화면
LD2 / LD3 | 시.분 표시 / 초.1/100초 표시
LD4 | 오후 (시계 화면 + 12h)
LD5 / LD6 | 타이머 화면 / 타이머 진행 중
LD7~15 | 알람 때만 — 알람 중엔 LD0~15 전부 0.5초 점멸
FND 핀 com: U2 U4 V4 W4 · font[0..7]: W7 W6 U8 V8 U5 V5 U7 V7

## Slide 8: 스톱워치 사용 설명서
03 BASYS3 보드 설명서 · ①
USB·PROG
PWR
BASYS 3
ARTIX-7
XC7A35T
100 MHz
Pmod
0
AN3
5
AN2
2
AN1
7
AN0
SW1=0 → 초 . 1/100초 (05.27)
U
BTNU
3
L
BTNL
2
C
5
R
BTNR
1
D
BTND
BTNC = rst
LD0
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10
LD11
LD12
LD13
LD14
LD15
SW0
1
SW1
0/1
4
SW2
SW3
SW4
0
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
SW10
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
모드 진입
SW4 = 0
SW0 = 1
LD1 점등
1
BTNR
시작 / 정지 — 누를 때마다 토글
2
BTNL
초기화 → 00:00:00.00 (정지 중에만)
3
BTNU
Up ↔ Down 카운트 방향 전환 (정지 중에만, 값은 유지)
4
SW1
화면 0: 초.1/100초 · 1: 시.분 (LD3 / LD2)
5
BTNC
전체 리셋 — 세 기능 모두 초기화
알아두기
달리는 중에는 BTNL·BTNU 입력을 무시한다 (먼저 BTNR로 정지).
Down으로 0에서 출발하면 23:59:59.99부터 줄어든다.
BTND는 쓰지 않는다 (랩타임 확장 자리).
화면을 시계·타이머로 바꿔도 스톱워치는 계속 흐른다.

## Slide 9: 시계 사용 설명서 — 시간 설정 포함
03 BASYS3 보드 설명서 · ②
USB·PROG
PWR
BASYS 3
ARTIX-7
XC7A35T
100 MHz
Pmod
1
AN3
2
AN2
0
AN1
0
AN0
SW1=1 → 시 . 분 ┆ 점선 = 깜빡이는 설정 자리
U
BTNU
3
L
BTNL
2
C
R
BTNR
2
D
BTND
4
BTNC = rst
LD0
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10
LD11
LD12
LD13
LD14
LD15
SW0
0
SW1
1
6
SW2
1
1
SW3
0/1
5
SW4
0
SW5
SW6
SW7
SW8
SW9
SW10
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
모드 진입
SW4 = 0
SW0 = 0
LD0 점등
1
SW2
1: 설정 시작 (분 1의 자리부터) · 0: 설정 끝
2
BTNL/R
설정 자리 이동 시₁ ↔ 분₁₀ ↔ 분₁ (양끝 순환)
3
BTNU
+1 · 분₁₀ 자리에서는 +10분
4
BTND
−1 · 분₁₀ 자리에서는 −10분 (U·D 동시면 U)
5
SW3
0: 24시간 · 1: 12시간 (오후면 LD4)
6
SW1
1(시.분 화면)에서 설정 자리가 1초 주기로 깜빡임
알아두기
리셋 직후 12:00:00에서 출발. 설정 중에도 시계는 계속 흐른다.
자리 올림 없음 — 분이 59→00으로 넘어가도 시는 그대로.
시는 1의 자리 ±1로 0~23을 돈다 (십의 자리 직접 설정 없음).

## Slide 10: 타이머 사용 설명서 — 빠른 알람
03 BASYS3 보드 설명서 · ③
USB·PROG
PWR
BASYS 3
ARTIX-7
XC7A35T
100 MHz
Pmod
0
AN3
0
AN2
1
AN1
5
AN0
SW1=1 → 남은 시 . 분 (15분 남음)
U
BTNU
1
L
BTNL
4
C
R
BTNR
2
D
BTND
3
BTNC = rst
LD0
LD1
LD2
LD3
LD4
LD5
LD6
LD7
LD8
LD9
LD10
LD11
LD12
LD13
LD14
LD15
6
SW0
0/1
SW1
1
SW2
0
SW3
SW4
1
SW5
0/1
5
SW6
SW7
SW8
SW9
SW10
SW11
SW12
SW13
SW14
SW15
모드 진입
SW4 = 1
LD5 점등 · 진행 중 LD6
1
BTNU
+1분 (SW5 = 1이면 +4분)
2
BTNR
+10분 (SW5 = 1이면 +30분)
3
BTND
+60분 · 최대 12:00:00.00에서 멈춤
4
BTNL
시작 (0이면 무시) · 진행 중엔 취소 → 0
5
SW5
더하기 단위 전환 (BTNU·BTNR)
6
LD0~15
0 도달 → 16개 0.5초 점멸 · SW4=1에서 아무 버튼 = 끄기
알아두기
진행 중 BTNU·R·D는 무시 — 시간 추가는 SET 상태에서만.
다른 화면으로 가도 타이머는 계속 줄어든다 (LD6).
SW2는 0으로 — SW2=1·SW1=1이면 분₁ 자리가 깜빡일 수 있다.

## Slide 11: 스톱워치 컨트롤 — 정지 상태에서 R > L > U 순으로 본다
04 ASM 차트 · control_unit
STOP 2'b00
run_stop=0 · clear=0
btn_run_stop
btn_clear
btn_mode
RUN 2'b01
run_stop=1
btn_run_stop
CLEAR 2'b10
clear=1
MODE 2'b11
mode_reg ← ~mode_reg
0
0
1
1
1
0
1
0
상태별 출력
상태 | run_stop | clear
STOP | 0 | 0
RUN | 1 | 0
CLEAR | 0 | 1
MODE | 0 | 0
mode = mode_reg
0 = Up 카운트, 1 = Down 카운트. MODE 상태를 한 번 지날 때마다 뒤집힌다.
CLEAR · MODE는 1클럭 머문 뒤 STOP으로
버튼은 디바운서가 만든 1클럭 펄스라서 한 번 누르면 한 번만 반영된다.
상태 박스 (Moore 출력)
판단 박스
조건부 출력 (Mealy)
다음 상태로 이동

## Slide 12: 시계 컨트롤 — 설정 자리는 커서 상태 3개로 돈다
04 ASM 차트 · watch_control_unit
NORMAL 2'b00
set_mode=0 · cursor=3
sw_set
→ NORMAL
0
→ SET_MIN_1
1
cursor ↔ FND 자리
cursor | 자리
0 | 분₁ · AN0
1 | 분₁₀ · AN1
2 | 시₁ · AN2
3 | 없음 (NORMAL)
SET 상태 공통: set_mode = 1
U·D가 같은 클럭에 오면 U 우선
SET_HOUR 2'b01
cursor=2
sw_set
o_up = btn_up
o_down = btn_down & ~btn_up
btn_left
btn_right
→ NORMAL
0
1
→ SET_MIN_1
1
0
→ SET_MIN_10
1
→ SET_HOUR
0
SET_MIN_10 2'b10
cursor=1
sw_set
o_up = btn_up
o_down = btn_down & ~btn_up
btn_left
btn_right
→ NORMAL
0
1
→ SET_HOUR
1
0
→ SET_MIN_1
1
→ SET_MIN_10
0
SET_MIN_1 2'b11
cursor=0
sw_set
o_up = btn_up
o_down = btn_down & ~btn_up
btn_left
btn_right
→ NORMAL
0
1
→ SET_MIN_10
1
0
→ SET_HOUR
1
→ SET_MIN_1
0
상태 박스 (Moore 출력)
판단 박스
조건부 출력 (Mealy)
다음 상태로 이동

## Slide 13: 타이머 컨트롤 — 더하기는 SET에서만, 0이면 ALARM
04 ASM 차트 · timer_control_unit
SET 2'b00
run=0 · alarm=0
btn_left
btn_up
btn_right
btn_down
0
0
0
0
→ SET
i_zero
1
→ RUN
0
→ SET (0이면 시작 안 함)
1
o_add = 1
amount = sw_alt ? 4 : 1
1
→ SET
o_add = 1
amount = sw_alt ? 30 : 10
1
→ SET
o_add = 1
amount = 60
1
→ SET
RUN 2'b01
run=1
btn_left
i_zero
o_clear = 1
1
→ SET
0
→ ALARM
1
→ RUN
0
ALARM 2'b10
alarm=1
L|R|U|D
→ SET
1
→ ALARM
0
상태별 출력 · 조건부 출력
상태 | run | alarm | 조건부 출력 (1클럭)
SET | 0 | 0 | o_add + amount (U·R·D)
RUN | 1 | 0 | o_clear (L = 취소)
ALARM | 0 | 1 | —
2'b11 | — | — | default → SET
상태 박스 (Moore 출력)
판단 박스
조건부 출력 (Mealy)
다음 상태로 이동

## Slide 14: 내부 블럭 — 자리 분리 → 깜빡임 → 8슬롯 스캔 → 세그먼트
05 SW2_FND_CONTROLLER 상세
i_msec[6:0]
digit_splitter
U_MSEC · W=7
ds1
ds10
i_sec[5:0]
digit_splitter
U_SEC · W=6
ds1
ds10
i_min[5:0]
digit_splitter
U_MIN · W=6
ds1
ds10
i_hour[4:0]
digit_splitter
U_HOUR · W=5
ds1
ds10
SW2_ANODE_
CHOICE
U_ANODE_CHOICE_TO_MUX1
커서 자리 → 4'hD(꺼짐)
SW2_ANODE_
CHOICE
U_ANODE_CHOICE_TO_MUX2
커서 자리 → 4'hD(꺼짐)
i_cursor[1:0] · w_dot_onoff
SW2 · SW1 · SW0
d0
d0
d1
d1
d2
d2
d3
d3
mux_8x1
U_SEC_MUXER
d4·d5·d7 = F
d6 = {111, dot}
mux_8x1
U_MIN_MUXER
d4·d5·d7 = F
d6 = {111, dot}
counter8
U_COUNTER8 · clk=tick
w_sel[2:0]
2:1
assign
w_input_BCD
w_msec_sec
w_min_hour
SW1 i_sw_display_mode
0: 초.cs 1: 시.분
4b BCD
fnd_decoder
U_FND_DEC
active-low
o_fnd_data[7:0]
w_sel[1:0]
decoder_2x4
U_DECODER
o_fnd_com[3:0]
i_msec
dot
U_DOT · msec ≥ 50
w_dot_onoff
i_clk_remake = w_tick (1 ms 펄스) · i_reset → counter8
흐름
1
BCD 분리
(÷10, %10)
2
커서 자리
깜빡임
3
8슬롯 MUX
(sel 0~7)
4
SW1로
화면 선택
5
세그먼트
·자리 출력
미사용 입력: i_clk · i_btn_R · i_btn_L (포트만 존재)

## Slide 15: 스캔 타이밍과 깜빡임 규칙
05 SW2_FND_CONTROLLER 상세
1 ms
슬롯 하나 (tick 1 kHz)
8 ms
한 프레임 = 125 Hz
1 Hz
DP·설정 자리 점멸
w_sel | fnd_com | SW1 = 0 화면 | SW1 = 1 화면
000 | AN0 · 1110 | 1/100초 일 | 분 일
001 | AN1 · 1101 | 1/100초 십 | 분 십
010 | AN2 · 1011 | 초 일 | 시 일
011 | AN3 · 0111 | 초 십 | 시 십
100 | AN0 · 1110 | 꺼짐 (F) | 꺼짐 (F)
101 | AN1 · 1101 | 꺼짐 (F) | 꺼짐 (F)
110 | AN2 · 1011 | DP만 {111,dot} | DP만 {111,dot}
111 | AN3 · 0111 | 꺼짐 (F) | 꺼짐 (F)
자리마다 데이터 1슬롯 + 빈 슬롯 1개 → 8 ms마다 한 번씩 켜짐. AN2의 둘째 슬롯이 DP 전용.
설정 자리 깜빡임 (SW2_ANODE_CHOICE)
조건 {SW2, SW1, SW0} = 3'b110
시계 설정 중 + 시.분 화면일 때만 동작
dot = 1 (msec ≥ 50) 인 반 초 동안
cursor가 가리키는 자리를 4'hD(꺼짐)로 바꿈 → 1초 주기 깜빡임
cursor 0 → AN0 · 1 → AN1 · 2 → AN2 · 3 → 그대로
fnd_decoder 코드 (active-low, bit7 = DP)
입력 | 출력 | 의미 | 입력 | 출력 | 의미
0 | C0 | 0 | 8 | 80 | 8
1 | F9 | 1 | 9 | 90 | 9
2~7 | A4…F8 | 2~7 | D / F | FF | 꺼짐
— | — |  | E | 7F | DP만 켜짐
dot = 0 → d6 = E → DP 켜짐 / dot = 1 → F → 꺼짐. 그래서 DP는 매초 앞 0.5초 동안 켜진다.

## Slide 16: 보드에 올린 직후 5분 점검 순서
마무리
1
모든 SW = 0, BTNC
시계 화면(LD0) · 초.1/100초(LD3) — 초가 올라간다
2
SW1 = 1
12.00 표시, 가운데 DP가 1초마다 깜빡
3
SW0 = 1 → BTNR · BTNL
LD1 · 시작/정지 후 정지 상태에서 초기화
4
SW4 = 1 → BTNU, BTNL
LD5 · 1분 추가 후 시작, LD6 점등 → 0에서 16 LED 점멸
5
SW4 = 0, SW0 = 0, SW2 = 1
L/R로 자리 이동, U/D로 값 변경, 깜빡이는 자리 확인