## Slide 1
ppt 제작에 앞서 전체 개요 설명
1. 모든 참조 파일은 verification_v2 폴더에서 찾는다.
2. 참조 파일을 그대로 쓰지 않고 재구성해야한다.
3. 내가 지정해준 목차를 그대로 쓰지 않는다. 해당 슬라이드의 컨셉에 맞게
알맞은 제목과 내용을 구성해야함
4. ppt 제작 시 유의 사항은 .md 파일을 참조
5. ppt 디자인 또한 폴더에 넣어놓았다. 해당 ppt base로 ppt 제작을 시작 할 것
6. 해당 내용별로 원하는 요구사항이 있다. ppt 제작에 참조 할 것
7. 해당 슬라이드는 다른 팀원들의 작업까지 함께 합친 내용이다. 통일성을 갖추지만,
보여주려는 내용의 핵심이 훼손되어선 안됨.( 특히 시뮬레이션의 경우 – 각자 보여주려는
게 무엇인지)
표지
목차
역할
정안성 : FND 컨트롤러 점멸 기능 추가 및 top 모듈 전체 tb 시나리오 구성
정보윤 : Timer, Watch 모듈 설계, 자원 최적화
이종혁 : Stopwatch 기능 동작 확인 및 D-laptime 추가
3. 목적
Watch : SW2 조절 시 커서 기능과 함께 자릿수 올림 기능 구현
StopWatch : 기존의 Stopwatch 모듈에 D-lap time 추가 및 기능 확인
Timer : 새로운 기능 추가. 10초, 1분, 10분
4. 보드 설명
3. Block 별 설명 – 전체 블럭 다이어그램 – 기능 간단 표시
4. 시뮬레이션
watch 슬라이드 6
시나리오 표 소개
시나리오 5개 파형 및 결론
stop watch 슬라이드 6
시나리오 표 소개
시나리오 5개 파형 및 결론
timer 슬라이드 6
시나리오 표 소개
시나리오 5개 파형 및 결론
5. 트러블 슈팅
6. 결론 고찰
7. 시연 영상
-> 3개 슬라이드

## Slide 2
표지

## Slide 3
목차

## Slide 4
역할 + 목적

## Slide 5
전체 블럭 다이어그램
전체 block diagram 흐름도
- 아래의 그림처럼 **한눈에 알아 볼 수 있어야 함** // 아래는 참조용 슬라이드, 다음 슬라이드에 실제 우리 모듈의 RTL Schem 첨부 해놓았음
- 각 기능을 담당하는 모듈은 동일한 박스 색깔로 구분 해놓을 것

## Slide 6
전체 블럭 다이어그램
전체 block diagram 흐름도
- 아래의 그림처럼 **한눈에 알아 볼 수 있어야 함** // 아래는 참조용 슬라이드, 다음 슬라이드에 실제 우리 모듈의 RTL Schem 첨부 해놓았음 – 연결 안된 선은 좀 연결 했으면 좋겠다.
각 기능을 담당하는 모듈은 **동일한 박스 색깔로 구분** 해놓을 것

## Slide 7
보드 동작 구성 – **각 기능 별 설명서 느낌**이면 좋겠다 – 아래의 사항은 참고 사항
stopwatch l watch l timer
2. 입출력 포트와 각 버튼의 기능에 대한 표
1. 입 출력 IO 표시+ PPT Design에 맞게

## Slide 8
시뮬레이션 참고 사항
기능에 대한 시나리오 표(공통)
기능 별 슬라이드 시작 첫 페이지
1. ex) watch 시뮬레이션 시나리오
시나리오 – 입출력 범위 – 예상 결과
// 발표를 봤을 때 가독성이 좋아야 한다// 표로 구성 하고, 각 기능별 개인이 한 ppt를 첨부해 놓았다. 참조 할 것.
요구 사항
1. 각 기능 별로 검증했기 때문에 ppt 디자인이 다르다. 통일 할것
2. 본인이 발표하는 내용이기 때문에 최대한 보여주려는 내용을 훼손하지 않으면서 ppt의 통일성을 갖출 것

## Slide 9
1. watch 시뮬레이션
아직 제작중. 공백으로

## Slide 10
2. stopwatch 시뮬레이션

## Slide 11
스톱워치 버튼 기능 및 검증
STOPWATCH / 검증
01
R·L·U 기본 동작과 D 버튼 LAP 기능을 검증
R 버튼
실행과 정지 전환
L 버튼
정지 중 시간 초기화 및 LAP 해제
U 버튼
정지 중 증가·감소 방향 전환
D 버튼
현재 시간 저장·표시 고정, 다시 누르면 실시간 복귀
실행 중 L·U 입력은 무시 / 담당: LAP 구현 및 버튼 동작 검증
Notes: [발표 약 40초]
제가 맡은 부분은 스톱워치의 LAP 기능 추가입니다. 측정 중 특정 순간의 시간을 확인할 수 있도록 구현했습니다. D 버튼을 누르면 당시 시간을 저장해서 표시하고, 다시 누르면 현재 측정 중인 시간으로 돌아옵니다. 이 과정에서도 내부 시간 측정은 계속됩니다. 이어서 제가 추가한 코드와 두 가지 검증 결과를 설명하겠습니다.
출처: 사용자가 제공한 lap_controller Verilog 코드.

## Slide 12
R 버튼 검증. 정지 및 재실행
STOPWATCH / 검증
02
결과: 정지 중 값 유지, 재실행 후 카운터 증가
시나리오: R 입력으로 정지한 뒤 다시 R 입력으로 실행
파형 이미지 붙여넣기
이 안내 상자를 삭제한 뒤 원본 캡처를 넣어 주세요
01
첫 R 입력 후 실행 신호 1에서 0으로 전환
02
정지 구간에서 카운터 값 0 유지
03
다시 R 입력 후 실행 신호 1, 카운터 1·2·3 증가

## Slide 13
L 버튼 검증. 정지 중 초기화
STOPWATCH / 검증
03
결과: Clear 신호 발생 후 시간 값 16에서 0으로 초기화
시나리오: R로 정지한 뒤 L 입력으로 시간 초기화 확인
파형 이미지 붙여넣기
이 안내 상자를 삭제한 뒤 원본 캡처를 넣어 주세요
01
R 입력 후 정지, 카운터 값 16 유지
02
L 입력 후 Clear 펄스 발생
03
카운터 값 16에서 0으로 초기화

## Slide 14
U 버튼 검증. 감소 방향 전환
STOPWATCH / 검증
04
결과: Down 신호 활성화 후 카운터 감소
시나리오: 정지 중 U 입력 후 R로 실행하여 감소 확인
파형 이미지 붙여넣기
99에서 5로 바뀌는 구간은 검증용 프리로드입니다
01
정지 중 U 입력 후 Down 신호 0에서 1로 전환
02
R 입력 후 실행 신호 0에서 1로 전환
03
검증용 값 5 설정 후 5·4·3·2·1·0 감소

## Slide 15
LAP 기능 코드 설계
STOPWATCH / LAP
05
① 상태 전환과 시간 저장
② 출력값 선택
if (i_sw_btn_D) begin
lap_enable <= ~lap_enable;
if (!lap_enable) begin
save_msec <= i_cnt_msec;
save_sec <= i_cnt_sec;
save_min <= i_cnt_min;
save_hour <= i_cnt_hour;
end
end
assign o_sw_msec =
lap_enable ?
save_msec : i_cnt_msec;
LAP 1: 저장값 출력
LAP 0: 현재 카운터 값 출력
초·분·시도 같은 방식으로 선택
LAP을 켤 때만 저장하고, 해제할 때는 저장값 유지
현재 카운터는 이 선택과 별개로 계속 동작
Reset 또는 Clear 입력 시 LAP 상태와 저장값 초기화
Notes: [발표 약 1분]
버튼 입력이 들어오면 lap_enable을 반전시켜 LAP 상태를 전환합니다. if (!lap_enable)은 상태가 바뀌기 전 값을 확인합니다. 논블로킹 대입을 사용하므로 이 클럭에서 조건을 판단할 때는 기존 상태를 봅니다. 따라서 LAP이 꺼져 있을 때 버튼을 누른 경우에만 현재 시간을 저장합니다. 해제할 때는 저장값을 바꾸지 않습니다.
오른쪽 출력 부분에서는 LAP 상태에 따라 저장값과 현재 카운터 값 중 하나를 선택합니다. 여기에는 1/100초 출력만 대표로 제시했고, 초와 분, 시도 같은 방식입니다. 화면에 내보낼 값만 선택하므로 내부 카운터는 별도로 계속 동작합니다. Reset 또는 Clear가 들어오면 LAP 상태와 저장값을 초기화하도록 구현했습니다.
출처: 사용자가 제공한 lap_controller Verilog 코드. 코드 일부 발췌. Reset/Clear 동작은 코드 설명이며 다음 두 파형의 검증 범위에는 포함하지 않음.

## Slide 16
LAP 검증 1. 시간 저장 및 표시 유지
STOPWATCH / LAP
06
결과: 내부 카운터는 증가하고, 표시값은 21로 유지
시나리오: 측정 중 D 버튼 입력 후 시간 저장과 표시 유지 확인
파형 이미지 붙여넣기
이 안내 상자를 삭제한 뒤 원본 캡처를 넣어 주세요
01
버튼 입력 후 LAP 상태 0에서 1로 전환
02
현재 카운터 값 21 저장
03
내부 값은 22~26 증가, 출력·표시값은 21 유지
Notes: [발표 약 1분 10초]
첫 번째는 LAP 설정 검증입니다. 측정 중 D 버튼을 누르고, 당시 값이 저장되는지와 이후 표시값이 유지되는지를 확인했습니다.
먼저 입력 전을 보면 내부 카운터와 출력값, 표시값이 18, 19, 20으로 함께 증가합니다. ① 약 212 ms에서 버튼 입력이 처리되면 LAP 상태가 0에서 1로 바뀝니다. ② 이때 현재 카운터 값인 21이 save_msec에 저장됩니다. ③ 이후 내부 카운터는 22부터 26까지 계속 증가합니다. 반면 저장값과 출력값, 화면에 전달되는 값은 21을 유지합니다.
여기서 i_cnt_msec는 내부 카운터, save_msec는 저장값, o_sw_msec는 LAP 컨트롤러 출력, w_disp_msec는 화면에 전달되는 값입니다. 따라서 LAP이 시간 측정을 멈추는 것이 아니라 저장한 시간을 표시하도록 동작하는 것을 확인했습니다.
출처: C:/Users/kccistc/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-4ff90817-60ed-4225-8add-a08a6c48a9ae.png (사용자 원본 파형). 이 파일에는 파형 이미지를 포함하지 않음. 안내 상자 위치에 사용자가 해당 원본 캡처를 삽입.

## Slide 17
LAP 검증 2. 해제 및 현재 값 표시
STOPWATCH / LAP
07
결과: 저장값 11 대신 현재 카운터 값 17을 표시
시나리오: LAP 상태에서 D 버튼 재입력 후 현재 값 복귀 확인
파형 이미지 붙여넣기
이 안내 상자를 삭제한 뒤 원본 캡처를 넣어 주세요
01
버튼 입력 후 LAP 상태 1에서 0으로 전환
02
저장값 11은 해제 후에도 유지
03
출력·표시값이 현재 카운터 값 17로 변경
Notes: [발표 약 1분 30초]
두 번째는 별도 구간에서 확인한 LAP 해제 검증입니다. 시나리오는 저장값 11을 표시하는 상태에서 D 버튼을 다시 누르는 것입니다.
해제 전에는 내부 카운터가 15, 16, 17로 증가해도 표시값은 11로 유지됩니다. ① 약 492 ms에서 버튼 입력 후 LAP 상태가 0으로 바뀝니다. ② 저장값 11은 그대로 남아 있습니다. 앞서 설명한 코드에서 해제할 때는 저장하지 않기 때문입니다. ③ 출력과 화면 표시값은 현재 카운터 값인 17로 바뀝니다. 즉 저장값을 지운 것이 아니라 출력에서 선택하는 값이 바뀐 것입니다.
이 결과는 LAP 상태에 따라 저장값과 현재 값 중 하나를 선택하도록 작성한 코드와 일치합니다. 두 검증을 통해 LAP 설정 시 시간 저장과 표시 유지, 해제 시 현재 값 복귀를 확인했습니다.
출처: C:/Users/kccistc/AppData/Local/Temp/codex-clipboard-b4f65bb5-0ae2-4743-a09e-adb0cd93a7b6.png (사용자 원본 파형). 이 파일에는 파형 이미지를 포함하지 않음. 안내 상자 위치에 사용자가 해당 원본 캡처를 삽입. 첫 번째 파형과는 별도 구간.

## Slide 18
3. timer 시뮬레이션

## Slide 19
타이머 1. 동작 사양
SET · RUN · ALARM 3상태 FSM — 버튼 4개로 더하고, 시작하고, 끈다
1
SET
설정 · 화면 MM.SS
RUN
10 ms 마다 −1
ALARM
LED 16개 점멸
L (값 ≠ 0)
L = 취소 (0 으로)
0 도달
아무 버튼 = 알람 끄기 (값 그대로)
SET 에서 버튼 | U | R | D | L
하는 일 | +10초 | +1분 | +10분 | 시작
상한 59:59 — 더해서 60분 이상이면 59:59 로 멈춤 (화면이 분.초 4자리)
RUN 중 U · R · D 는 무시 · timer_sw4 = 1 이면 다른 화면보다 우선 · 다른 화면에서도 타이머는 계속 감
Notes: 타이머 파트 맡은 정보윤입니다. 타이머는 상태가 셋입니다. SET 에서 U · R · D 로 10초, 1분, 10분을 더하고, 최대는 59분 59초입니다. L 을 누르면 RUN 으로 가서 10 ms 마다 줄어들고, 0 이 되면 ALARM 이 되어 LED 16개가 0.5초 간격으로 깜빡입니다. 알람은 아무 버튼이나 누르면 꺼지고, RUN 중에 L 을 누르면 취소입니다.

## Slide 20
타이머 2. 구조
컨트롤 유닛(FSM, 언제) + 데이터패스(값) — 0 도달은 데이터패스가 알려 줌
2
btn R L U D
U_BD ×4
디바운서
게이팅
timer_sw4
U_TIMER_CONTROL_UNIT
FSM SET · RUN · ALARM
U_TIMER_DATAPATH
분 · 초 · 1/100초 레지스터
화면 MUX
분.초
FND
LED ×16
알람 점멸
U_TICK_GEN_TM
10 ms · RUN 순간부터
o_tm_alarm
run · clear · add · amount
o_tm_zero
같은 사슬 — 시계 · 스톱워치도 버튼 → 디바운서 → 게이팅 → FSM → 데이터패스 → 화면. 4 kHz 디바운스 박자와 FND 는 셋이 공유
Notes: 구조는 수업에서 배운 대로 컨트롤 유닛과 데이터패스로 나눴습니다. 버튼은 디바운서와 화면 게이팅을 거쳐 타이머 FSM 으로 들어가고, FSM 이 run · clear · add 를 내보내면 데이터패스가 값을 바꿉니다. 값이 0 이 되면 o_tm_zero 가 FSM 으로 되돌아가 ALARM 이 됩니다. 1/100초 박자는 타이머 전용 tick 생성기가 RUN 순간부터 셉니다 — 이건 뒤 트러블슈팅에서 나온 결과입니다.

## Slide 21
타이머 3. 검증 방법
TB 3개 · 검사 73개를 $display 로 자동 판정 — 사람이 파형을 읽기 전에 PASS/FAIL 이 먼저 나옴
3
TB | 확인하는 것 | 검사 | 결과
TM1 | 더하기 3종 · 초→분 올림 · 59:59 상한 · 0 에서 시작 안 함 | 21 | PASS
TM2 | 실제 10초 카운트다운 · 알람 LED 점멸 · 끄기 · 분 빌림 | 41 | PASS
TM3 | RUN 중 버튼 무시 · 취소 · 시계 화면에서도 알람 · 화면 우선순위 | 11 | PASS
# Vivado xsim 콘솔 — 팀 TB (SystemVerilog) 마지막 줄 (뒷부분 항목 생략)
[ 455.019 ms] [SUMMARY] TM1 checks=21 fail=0 => PASS
[11597.002 ms] [SUMMARY] TM2 checks=41 fail=0 => PASS
[ 547.009 ms] [SUMMARY] TM3 checks=11 fail=0 => PASS
# 같은 시나리오를 수업 Verilog 문법(err 카운트)으로 옮긴 TB
TM1 checks = 21, TOTAL MISMATCH = 0 (TM2 41 · TM3 11 도 0)
판정 예 if (값 !== 기대값) err = err + 1; $display("FAIL …"); → 끝에 TOTAL MISMATCH 출력
캡처는 10/17 소스, 결과 숫자는 10/18 최종 소스(④ 반영) 기준 — 둘 다 같은 TB 전부 PASS
Notes: 검증은 TB 세 개로 했습니다. 더하기와 상한, 실제 10초 카운트다운과 알람, 취소와 백그라운드입니다. 각 TB 가 기대값과 실제값을 비교해서 콘솔에 FAIL 이나 PASS 를 찍게 해서, 검사 73개가 전부 PASS 입니다. 팀 TB 가 SystemVerilog 라 수업에서 배운 Verilog 문법으로도 옮겨 돌려 봤고, 결과가 같았습니다. 다음부터 핵심 장면을 파형으로 보여 드리겠습니다.

## Slide 22
타이머 검증 1. 더하기 · 상한
결과: U 6번째 — 00:50 + 10초 = 01:00 (60초 아님)
4
1
2
3
① U 4 · 5 · 6번째 add 펄스 ② 초 30 → 40 → 50 ③ 6번째: 분 1 · 초 0
4
5
6
④ 6번째 add 펄스 (ns 확대) ⑤ 다음 클럭 00:50 → 01:00 ⑥ 커서 값: 분 1 · 초 0
00:50 + 0:10 = 초 60 → 분 올림 → 01:00
Notes: U 를 누를 때마다 o_tm_add 펄스가 나오고 초가 10씩 늘어납니다. 여섯 번째에 50초 더하기 10초는 60초가 아니라 1분 0초가 됩니다. 아래 확대를 보면 add 펄스 다음 클럭에 분과 초가 동시에 바뀝니다.

## Slide 23
타이머 검증 1. 더하기 · 상한
결과: 59:50 + 10초 → 59:59 에서 멈춤 (화면이 분.초 4자리라 60:00 불가)
5
1
2
3
① U: 59:40 → 59:50 ② U: 59:50 → 59:59 ③ 59:59 유지 (60:00 아님)
59:50 + 0:10 = 60:00 → 상한 적용 → 59:59
timer_datapath: 더한 값이 60분 이상이면 59:59 로 제한
Notes: 화면이 분.초 네 자리라 60분 이상은 보여 줄 수 없습니다. 그래서 더한 결과가 60분 이상이면 59분 59초로 멈추게 했고, 59분 50초에서 U 를 눌렀을 때 59분 59초에서 멈추는 걸 확인했습니다.

## Slide 24
타이머 검증 2. 카운트다운 · 알람
결과: 00:10 설정 → 시작부터 알람까지 10.000000020 s (= 10 s + 2클럭)
6
1
2
3
① RUN 시작 커서 0.012 s ② RUN → ALARM, alarm 1 ③ 간격 10.000000020 s
가운데 ≋ = 1 s ~ 10 s 생략 (초 9 → 1 이 1초마다 줄어듦) · After = ④ 소스, 클로드코드 배치 실행 wdb 를 열어 캡처
Notes: 10초를 설정하고 시작하면 1초마다 줄어서 0 이 되는 순간 ALARM 이 됩니다. 시작부터 알람까지 간격이 10초 하고 20 나노초인데, 20 나노초는 tick 에서 감소, 감소에서 알람까지 두 클럭입니다. 이 숫자가 처음에는 10초가 아니었는데, 뒤에서 말씀드리겠습니다.

## Slide 25
타이머 검증 2. 카운트다운 · 알람
결과: 알람 중 LED 16개가 0.5 s 켜짐 · 0.5 s 꺼짐 반복
7
1
2
① led = ffff, 0.5 s 동안 켜짐 ② 시계 1/100초 00 → led 0000 (꺼짐)
3
③ 확대: 시계 1/100초 49 → 50 인 클럭에 0000 → ffff
Notes: 알람 중에는 LED 16개가 0.5초 켜지고 0.5초 꺼집니다. 박자는 새로 만들지 않고 시계의 1/100초가 50 이상인지로 정했습니다. 아래 확대처럼 시계 값이 49 에서 50 이 되는 클럭에 LED 가 켜집니다.

## Slide 26
타이머 검증 2. 카운트다운 · 알람
결과: 빌림 정상 — 01:00.00 → 00:59.99, 10:00.00 → 09:59.99
8
1
2
① 01:00.00 넣음 ② 다음 tick → 00:59.99
3
4
③ 10:00.00 넣음 ④ 다음 tick → 09:59.99
Notes: 거꾸로 셀 때 1/100초가 0 이면 99 로 가고 윗자리에서 하나를 빌립니다. 1분 0초에서 0분 59.99초로, 10분에서 9분 59.99초로 넘어가는 걸 확인했습니다.

## Slide 27
타이머 검증 3. 취소 · 백그라운드 · 우선순위
결과: 시계 화면으로 바꿔도 타이머는 계속 줄고, 0 이 되면 알람
9
1
2
3
4
① timer_sw4 1 → 0 (시계 화면)
② 값은 계속 줄어듦 99 → 30 → 29 …
③ RUN → ALARM, alarm 1
④ LED 점멸 (이 순간은 꺼진 쪽 0000)
~150 ms sw4 → 0 (시계 화면)
약 310 ms 동안 화면은 시계, 타이머는 계속 감소
~460 ms 0 → ALARM
Notes: 타이머를 켜 놓고 시계 화면으로 바꿔도 타이머는 뒤에서 계속 갑니다. 0 이 되면 시계 화면인 채로 알람 LED 가 깜빡입니다. 화면만 바꾸는 거지 타이머를 멈추는 게 아니어서입니다.

## Slide 28
타이머 검증 3. 취소 · 백그라운드 · 우선순위
결과: sw4 · sw0 둘 다 1 이면 타이머 화면, 알람 중 R 은 알람만 끄고 값은 그대로
10
1
2
3
4
5
① sw4 1 (sw0 도 1) → 타이머 화면 ② R 누름 ③ ALARM → SET, alarm 0
④ 값 그대로 (1분 안 더함) ⑤ LED 점멸 끝 (0020)
Notes: 타이머 스위치와 스톱워치 스위치가 둘 다 올라가 있으면 타이머 화면이 우선입니다. 이때 R 은 원래 1분 더하기지만, 알람 중에는 알람만 끄고 값은 더하지 않습니다.

## Slide 29
검증 신뢰도 — TB 가 틀린 설계를 정말 잡는가
설계 복사본에 bug 를 일부러 넣고 같은 TB 로 돌림 (변이 테스트)
14
일부러 넣은 bug | TB | 결과
timer_datapath: 59:59 상한 조건을 끔 | TM1 | FAIL 7개
timer_control_unit: RUN 에서 U 를 받아 +10초 | TM3 | FAIL 1개
원래 설계 | TM1 · TM3 | MISMATCH 0
# bug 넣은 설계로 돌린 콘솔
[310015010 ns] FAIL P5 TB1 59:50 + U exp 59:59.00 got 60:0.0
TM1 checks = 21, TOTAL MISMATCH = 7
[50003010 ns] FAIL P1 TC2 U/R/D during RUN exp (5989,5999) got 6996
TM3 checks = 11, TOTAL MISMATCH = 1
→ MISMATCH 0 은 "검사가 엉성해서 0" 이 아니라 설계가 사양대로라는 뜻
Notes: 마지막으로, MISMATCH 0 이 검사가 엉성해서 나온 0 이 아닌지 확인했습니다. 설계 복사본에 일부러 bug 를 넣었습니다. 59분 59초 상한을 지우니 TM1 이 60분을 FAIL 로 잡았고, RUN 중에 U 로 10초가 더해지게 바꾸니 TM3 가 FAIL 로 잡았습니다. 원래 설계는 0 이라 TB 를 믿을 수 있습니다. 이상입니다.

## Slide 30
트러블슈팅 — 10초 타이머가 9.998초에 울림
① 현상 · ② 원인: 100 Hz tick 하나를 시계 · 스톱워치 · 타이머가 같이 씀
11
1
① 현상 RUN 시작 → ALARM 간격 9.998000010 s
10/17 캡처 · 가운데 ≋ = 1~9 s 생략
② 원인
공유 tick (리셋부터 항상 10 ms 박자)
10 ms
시작
8 ms 뒤 감소
시작
5 ms 뒤 감소
시작
2 ms 뒤 감소
시계: 시작이 없어 상관없음
스톱워치 · 타이머: 누른 순간이 0 이어야 함
측정 tb_tm_2 P1 9,998 ms · 시작 시각을 3 ms 씩 바꿔 돌린 TB 에서 첫 감소 8 / 5 / 2 ms
Notes: 트러블슈팅입니다. 처음에는 자원을 아끼려고 1/100초 tick 하나를 시계, 스톱워치, 타이머가 같이 썼습니다. 그랬더니 10초 타이머가 9.998초에 울렸습니다. 시계는 리셋부터 계속 돌아서 상관없지만, 타이머는 누른 순간이 0 이어야 합니다. 공유 tick 은 이미 돌고 있어서, 시작 순간이 tick 사이 어디냐에 따라 첫 감소가 8, 5, 2 ms 로 달라졌습니다.

## Slide 31
트러블 슈팅

## Slide 32
트러블 슈팅 1 . 기능 검증 과정 –
버튼 우선 순위시 예상 동작과는 다른 반응 -> 목표로 했던 기능은 버튼이 두개 이상 눌렸을 때는 반응을 하지 않고 오류 처리가 목표
시뮬레이션에서 기능이 동작하고 있음을 확인
이부분은 아직 자료가 완성되지 않아. 공백 처리

## Slide 33
트러블슈팅 2— 10초 타이머가 9.998초에 울림
③ 해결: 4가지 구조를 같은 보드 · 같은 TB 로 비교 → ④ 선택
12
판 | 구조 | LUT | FF | WNS | 시작 → 첫 tick
① | 수업 방식: 디바운서마다 분주 + 데이터패스마다 tick | 403 | 292 | +3.47 | 매번 10 ms
② | 기존 팀 판: 4 kHz 공유 + 100 Hz 1개 셋이 공유 | 327 | 186 | +3.22 | 최대 10 ms 일찍
③ | 참고: ② + 4 kHz 를 enable 로 | 317 | 172 | +2.94 | ② 와 같음
④ | 4 kHz 공유 + 100 Hz 기능마다 따로 (RUN 순간부터) | 356 | 228 | +3.63 | 매번 정확히 10 ms
왜 ④ 100 Hz 는 "언제 시작했나" 가 기능이라 나누고, 4 kHz 는 디바운서가 "8번 연속 1" 만 봐서 시작 시점이 없으니 공유 유지
대가 ② 보다 FF +42 (tick 생성기 2개 × 21) · ① 보다 LUT −47 · FF −64 (분주 공유 이득은 그대로)
Vivado 2022.2 · xc7a35t · 구현(place & route) 후 · 같은 xdc. WNS 는 모두 양수(100 MHz 만족)라 우열로 보지 않음. ①③ 은 비교용으로 만든 판(팀 코드 아님), 측정은 클로드코드 배치 실행
Notes: 해결책은 네 가지 구조를 같은 조건에서 합성하고 같은 TB 로 돌려 비교했습니다. 교수님 수업 방식은 정확하지만 자원이 가장 많고, 기존 팀 판은 자원이 적지만 시작이 최대 10 ms 어긋납니다. 그래서 ④, 디바운서용 4 kHz 는 그대로 공유하고 시간을 세는 100 Hz 만 기능마다 따로 두었습니다. 기존보다 FF 42개가 늘었지만 교수님 방식보다는 64개 적고 정확도는 같습니다.

## Slide 34
트러블슈팅 2 — 10초 타이머가 9.998초에 울림
④ 결과: 2 ms 이른 알람 → 10 s + 20 ns (2클럭 고정 지연), 고친 뒤 잔여 2건도 잡음
13
1
Before 간격 9.998000010 s
2
After 간격 10.000000020 s
시작 시점에 따라 최대 10 ms 일찍 (이 캡처는 2 ms)
= 10 s + 20 ns = 2클럭 고정 (매번 같음)
# 잔여 2건 — 같은 TB 를 고치기 전 / 고친 뒤 소스로 (콘솔 요약)
[before] 알람 뒤 재시작 → 첫 tick = 9999980 ns FAIL
[before] tick 클럭에 STOP → msec = 4 (10 ms 잃음) FAIL
[after ] 알람 뒤 재시작 → 첫 tick = 10000000 ns
[after ] tick 클럭에 STOP → msec = 5 TOTAL MISMATCH = 0
고친 것: 타이머 tick clear = 취소 | 알람 · 스톱워치 데이터패스의 중복 AND 삭제 (tick 생성기가 이미 run 을 봄)
Notes: 결과입니다. 같은 TB 로 9.998초가 10초 20 나노초가 되었습니다. 20 나노초는 오차가 아니라 tick 에서 값이 0 이 되는 데 한 클럭, 0 을 보고 FSM 이 ALARM 으로 가는 데 한 클럭, 이렇게 레지스터 두 단을 지나는 고정 지연이라 언제 시작해도 똑같습니다. 고친 뒤 검증을 더 하다가 클럭 단위로 남은 두 가지를 찾았습니다. 알람 뒤 다시 시작하면 20 나노초 일찍 시작하던 것, 스톱워치를 tick 이 나오는 바로 그 클럭에 멈추면 1/100초 하나를 잃던 것입니다. 둘 다 고치기 전 소스에서는 FAIL, 고친 뒤에는 PASS 로 확인했습니다.

## Slide 35
트러블슈팅 3 — 한 번 눌렀는데 두 번 인식 (디바운서)
① 현상: 보드에서 R 한 번에 STOP → RUN → STOP · ② 원인: 샘플 창 8 µs ≪ 접점 튐 (ms 단위)
6. Trouble Shooting ① 디바운서 | 발표 정안성
19
btn (보드 버튼)
접점 튐
1 MHz 판 o_btn (창 8 µs)
튐 조각마다 펄스 → 여러 번
4 kHz 판 o_btn (창 8 × 250 µs = 2 ms)
튐 끝 → 8샘플 연속 1 (2 ms) → 펄스 1개
그림은 개념도 (가로 1 칸 ≈ 1 ms)
③ 해결 — 4 kHz 하나로 두 가지
디바운서
CLK_FRQ 4000 → 250 µs 마다 샘플, 8번 연속 1 = 2 ms 눌려야 인정
FND 스캔 (같은 4 kHz)
8칸 × 250 µs = 한 바퀴 2 ms (500 Hz)
Basys-3 설명서 권장 한 바퀴 1 ~ 16 ms 안 → 깜빡임 없음
숫자 4칸 = 1 ms, 빈칸 · 점 4칸 = 1 ms (자리당 250 µs)
→ 분주기 1개를 디바운서 4개 + FND 가 공유
④ 결과 | Before 1 MHz | After 4 kHz
시뮬: 같은 튀는 입력 20번 → o_btn 개수 | 158개 (20번 모두 틀림) | 20개 (모두 1번)
보드: 타이머 U 20번 → 표시 (기대 03.20) | 측정 필요 | 측정 필요
대가 | 반응 8 µs | 반응 1.75 ~ 2 ms (못 느낌)
튐 모델: 누를 때 · 뗄 때 20 ~ 400 µs 조각 4 ~ 11개 (실제보다 심함) · 클로드코드 Icarus 실행
Notes: 첫 번째 트러블슈팅입니다. 수업 때처럼 디바운서를 1 MHz 로 샘플했더니, 보드에서 R 을 한 번 눌렀는데 STOP, RUN, STOP 으로 두 번 바뀌거나 시계 설정에서 숫자가 2씩 바뀌는 일이 생겼습니다. 원인은 왼쪽 그림입니다. 버튼 접점은 누르는 순간 수백 마이크로초에서 수 밀리초 동안 튀는데, 1 MHz 로 8번 샘플하면 8 마이크로초만 1 이어도 눌림으로 인정해서, 튀는 조각마다 펄스가 나옵니다. 그래서 샘플 박자를 4 kHz 로 낮췄습니다. 그러면 8번 연속 1 이 되려면 2 ms 동안 계속 눌려 있어야 해서 튐이 걸러집니다. 그리고 같은 4 kHz 를 FND 스캔에도 써서, 8칸 한 바퀴가 2 ms 로 Basys-3 설명서 권장 범위 1~16 ms 안에 들어갑니다. 분주기 하나로 두 가지를 해결했습니다. 결과는 아래 표처럼 같은 튀는 입력 20번에 1 MHz 판은 펄스가 여러 개, 4 kHz 판은 정확히 20개였습니다. 대가는 반응이 2 ms 늦어지는 것인데 사람은 느끼지 못합니다. (→ 정보윤) 두 번째 트러블슈팅은 정보윤이 설명하겠습니다.

## Slide 36
결론 · 고찰
결론: 목표 기능 전부 Top TB PASS · 보드 확인 / 고찰: 남은 경고 · 입력 처리의 한계와 다음 목표
7. 결론, 고찰 | 발표 정보윤
22
기능 | 목표 | Top TB | 보드
스톱워치 | 시작 · 정지 · 지우기 · 업다운 · 랩 · 자정 | 53 PASS | 확인
시계 | 12:00 시작 · 설정 · 점멸 · 12/24 · 동시 입력 | 264 PASS | 확인
타이머 | 더하기 · 59:59 상한 · 10 s · 알람 | 73 PASS | 확인
공통 | 디바운서 · FND 스캔 · 게이팅 | 46 PASS | 확인
구현 LUT 337 (1.6%) · FF 228 (0.5%) · WNS +3.785 ns @100 MHz · 래치 0
1/100초 = 10.000 ms · 10초 타이머 = 10 s + 20 ns
결론 FSM(언제) + 데이터패스(얼마나) 분리로 세 기능을 같은 구조로 만들고, 버튼 → FND 전체 경로를 100 MHz 그대로 시뮬레이션해 목표 기능이 모두 사양대로 동작함을 확인
고찰 (아쉬운 점 → 다음 목표)
① 경고 35개 남음
4 kHz 펄스를 클럭으로 씀 (TIMING-17) → enable 방식이면 0 개 (비교용 판 확인) → 다음 프로젝트 적용
② 디바운서 한계
8번 연속 1 만 봄 → 누른 채 잠깐 끊기면 두 번 인식 가능 → 뗄 때도 8번 연속 0 보기 검토
③ 버튼 동시 입력
같은 클럭이면 우선순위로 처리 (부록 B) → 사양에 먼저 적었어야 함
④ 긴 경계
23:59:59 등은 초기값으로 확인 → 실제 24시간 흐름은 보드로만
Notes: 결론입니다. 처음 목표로 잡은 기본 기능과 추가 기능을 모두 구현했고, 왼쪽 표처럼 기능마다 Top 테스트벤치로 자동 판정해서 모두 통과했습니다, 보드에서도 같은 동작을 확인했습니다. 자원은 LUT 337개, 플립플롭 228개로 칩의 2% 미만이고, 100 MHz 에서 타이밍 여유가 3.785 나노초입니다. 고찰입니다. 첫째, 4 kHz 펄스를 클럭처럼 써서 Vivado 경고가 35개 남았습니다. enable 방식으로 바꾸면 0 개가 되는 것을 비교용 판에서 확인했고 다음 프로젝트에 적용하겠습니다. 둘째, 디바운서는 8번 연속 1 만 보기 때문에 누른 채 잠깐 끊기면 두 번 인식될 수 있습니다. 셋째, 버튼 두 개를 같은 클럭에 누르면 우선순위로 처리하는데, 이걸 사양으로 먼저 정했어야 했습니다. 마지막으로, 하루짜리 경계는 초기값을 넣어 확인했기 때문에 실제 24시간 흐름은 보드로만 볼 수 있습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

## Slide 37
부록 A — 검증 전체: TB 11개 · 검사 436개 PASS
Top 을 넣은 TB · 100 MHz 그대로 · 콘솔 [SUMMARY] 자동 판정 · 최신 소스로 다시 실행
부록 (질문 대비)
23
폴더 | TB | 확인하는 것 | 검사 | 결과 | 시뮬 시간
top | tb_top_1 | 디바운서: 누름 시간 · 바운스 | 24 | PASS | 2,205 ms
top | tb_top_2 | FND 스캔 · 자리별 출력 · 점 | 22 | PASS | 2,180 ms
스톱워치 | tb_sw_1 | 시작 · 정지 · 지우기 · 동작 중 무시 · 동시 R+L | 23 | PASS | 2,290 ms
스톱워치 | tb_sw_2 | 올림 · 자정 순환 · 다운 빌림 | 15 | PASS | 485 ms
스톱워치 | tb_sw_3 | 랩 고정 · 해제 · 지우기 | 15 | PASS | 1,230 ms
타이머 | tb_tm_1 | 더하기 · 올림 · 59:59 상한 | 21 | PASS | 455 ms
타이머 | tb_tm_2 | 실제 10 초 · 알람 · 빌림 | 41 | PASS | 11,597 ms
타이머 | tb_tm_3 | 취소 · 백그라운드 · 화면 우선순위 | 11 | PASS | 547 ms
시계 | tb_wt_1 | 설정 UI · 커서 · 경계 | 38 | PASS | 870 ms
시계 | tb_wt_2 | 1초 정확도 · 자정 올림 | 13 | PASS | 2,245 ms
시계 | tb_wt_3 | 12/24 표시 · 점멸 · LED | 118 | PASS | 6,050 ms
시계 | tb_wt_4 | 설정 중 R · L · U · D 동시 누름 16가지 | 95 | PASS | 480 ms
1a65fa8 재실행 5개(tm_1 · sw_2 · tm_3 · wt_1 · wt_4) + 8e939ae 7개 (차이는 시계 U+D 처리뿐) · xsim 배치 (클로드코드)
Notes: 질문이 나오면 쓰는 부록입니다. 테스트벤치 열한 개의 검사 수와 결과입니다.

## Slide 38
시연 영상 - > 이건 후첨함 – 공백처리