## Slide 1
3. Watch 시뮬레이션
시뮬레이션 시나리오
순서 | 입력/동작 | 확인 내용 | 예상 결과
1 | set_sw2 = 1 → L × 3 · R × 3 · U · D | 커서 FSM 상태 천이 | NORMAL → SET_MIN_1 → 회전
2 | L+R · U+D · L+U · R+L+U+D 동시 | 동시 입력 동작 | L 우선, U+D 무효
3 | rst 후 대기 (2 s) | 1 초 정확도 | 초 간격 = 1,000,000,000 ns
4 | SET_MIN_1 에서 U · D (분 00) | 경계값 분 00 ↔ 59 | 12:59 ↔ 12:00, 시 12 유지
5 | 시.분 화면, set_sw2 = 1, L × 2 | FND 점멸 | 커서 자리 0.5 s 빈칸
Input Stimulus
OP Check
Checklist
Expectation

## Slide 2
3. Watch 시뮬레이션
시나리오 1 : '리셋 뒤 커서 FSM — R · L · U · D'
tb_wt_s1_cursor_fsm.sv
set_sw2 = 0 : R · L · U · D tick 이 와도 NORMAL 유지
set_sw2 = 1 : SET_MIN_1 진입 → L 왼쪽 회전 / R 오른쪽 회전
U · D : 상태 그대로 (자기 루프), 커서 자리 값만 ±1
set_sw2 = 0 : NORMAL 복귀
파형 캡처 붙여넣기
tb_wt_s1_cursor_fsm_behav.wcfg · 전체 줌 0 ~ 190 ms · 마커 1 ~ 7 = 표 순서
번호 박스 · 화살표 주석은 체크 레퍼런스 받은 뒤 추가
Figure 1. Waveform result of cursor FSM after reset

## Slide 3
3. Watch 시뮬레이션
시나리오 2 : 'R · L · U · D 동시 입력'
tb_wt_s2_btn_simul.sv
버튼을 같은 순간에 눌러 tick 이 같은 클럭에 겹치게 함
L + R → L 우선 (SET_MIN_1 → SET_MIN_10)
U + D → 무효 (o_wt_up · o_wt_down 모두 0)
L + U → 이동 + 분 +10 같은 클럭 / 4 개 동시 → L 이동만
파형 캡처 붙여넣기
tb_wt_s2_btn_simul_behav.wcfg · 전체 줌 0 ~ 50 ms · 마커 1 ~ 5 = 표 순서
번호 박스 · 화살표 주석은 체크 레퍼런스 받은 뒤 추가
Figure 2. Waveform result of simultaneous button input

## Slide 4
3. Watch 시뮬레이션
시나리오 3 : '1 초 = 실제 1 초'
tb_wt_s3_one_sec.sv
리셋 뒤 버튼 · 프리로드 없이 대기 (시계는 항상 흐름)
o_tick_10ms : 10 ms 마다 1 펄스 (100 MHz × 1,000,000)
tick 100 개 → o_wt_msec 99 → 00, o_wt_sec +1
마커 3 → 4 간격 = 1.000000000 s
파형 캡처 붙여넣기
tb_wt_s3_one_sec_behav.wcfg · 전체 줌 0 ~ 2.05 s · 마커 1 ~ 4 = 표 순서
번호 박스 · 화살표 주석은 체크 레퍼런스 받은 뒤 추가
Figure 3. Waveform result of 1 s accuracy after reset

## Slide 5
3. Watch 시뮬레이션
시나리오 4 : '경계값 — 분 00 ↔ 59 (U · D)'
tb_wt_s4_min_boundary.sv
리셋값 12:00, 커서 = 분 일의 자리 (SET_MIN_1)
보통 : U → 12:01, D → 12:00
경계 : D → 12:59, U → 12:00
o_wt_hour 12 고정, min_carry 없음 → 올림 · 내림 없음
파형 캡처 붙여넣기
tb_wt_s4_min_boundary_behav.wcfg · 전체 줌 0 ~ 50 ms · 마커 1 ~ 5 = 표 순서
번호 박스 · 화살표 주석은 체크 레퍼런스 받은 뒤 추가
Figure 4. Waveform result of minute boundary 00 ↔ 59

## Slide 6
3. Watch 시뮬레이션
시나리오 5 : 'FND 점멸 — 설정 중 커서 자리'
tb_wt_s5_fnd_blink.sv
시.분 화면 · 설정 중 o_wt_msec ≥ 50 이면 커서 자리만 빈칸 (0.5 s)
커서 0 → 1 → 2 : AN0 → AN1 → AN2 점멸
"12.0_" → "12._0" → "1_.00"
set_sw2 = 0 → 점멸 해제, "12.00" 고정
파형 캡처 붙여넣기
tb_wt_s5_fnd_blink_behav.wcfg · 전체 줌 0 ~ 4 s · 마커 1 ~ 4 = 표 순서
번호 박스 · 화살표 주석은 체크 레퍼런스 받은 뒤 추가
Figure 5. Waveform result of FND blink in set mode