## Slide 1
STOPWATCH · WATCH · TIMER
STOPWATCH ·
WATCH · TIMER
Basys-3 FPGA 3-in-1 디지털 시계 — 설계 · 시뮬레이션 검증
STOPWATCH
WATCH
TIMER
2026. 10. 18
팀원 정안성 · 정보윤 · 이종혁

## Slide 2
STOPWATCH · WATCH · TIMER
Contents
Basys-3 FPGA 위에 세 가지 시간 기능을 하나의 Top 으로 통합,
Top 테스트벤치로 버튼 → FND 전체 경로를 검증
01
프로젝트 개요
팀 구성 · 기능별 목표 · 핵심 결과
02
보드 사용 설명서
스톱워치 · 시계 · 타이머 조작법
03
시스템 구조
Top 블록 다이어그램 · 신호 흐름
04
시뮬레이션 검증
시계 · 스톱워치 · 타이머 시나리오
05
트러블 슈팅
현상 → 원인 → 해결 → 적용 결과
06
결론 · 고찰
목표 달성 수치 · 남은 과제
07
시연 영상
보드 동작
STOPWATCH
시작 · 정지 · 초기화 · 업/다운 + LAP
WATCH
12:00 시작 · SW2 자리 단위 설정 · 12/24 h
TIMER
+10 초 · +1 분 · +10 분 · 0 도달 알람
02

## Slide 3
STOPWATCH · WATCH · TIMER
01 프로젝트 개요
팀 구성 · 역할 분담
요약
FND · Top TB / 타이머 · 시계 · 자원 최적화 / 스톱워치 · LAP — 기능 단위로 나눠 설계 · 검증
정
정안성
FND · Top 검증
1
FND 컨트롤러 설정 자리 점멸 기능 추가
2
Top 모듈 전체 TB 시나리오 구성
3
트러블 슈팅 3 : 디바운서
FND
TOP TB
정
정보윤
Timer · Watch 설계
1
Timer · Watch 모듈 설계
2
자원 최적화 — tick 구조 4 종 비교 (LUT · FF)
3
타이머 검증 · 트러블 슈팅 2
TIMER
WATCH
자원
이
이종혁
Stopwatch · LAP
1
Stopwatch 기능 동작 확인 (R · L · U)
2
D 버튼 LAP time 추가
3
LAP 저장 · 해제 파형 검증
STOPWATCH
LAP
03

## Slide 4
STOPWATCH · WATCH · TIMER
01 프로젝트 개요
기능별 목표 · 핵심 결과
결과
목표 기능 전부 구현 — Top TB 검사 436 개 PASS · 보드 동작 확인
WATCH
SW2 설정 — 커서 + 자리 단위 올림
·
SW2 = 1 → 설정 모드, L · R 로 커서 이동
·
U · D 로 그 자리만 ± (분 십의 자리 ± 10 분)
·
설정 중인 자리 점멸로 커서 위치 표시
STOPWATCH
기존 스톱워치 + D 버튼 LAP time
·
시작 · 정지 · 초기화 · 업 / 다운 (R · L · U)
·
D : 현재 시간 저장 · 표시 고정, 다시 D 로 복귀
·
LAP 중에도 내부 측정은 계속
TIMER
새 기능 — 빠른 알람 타이머
·
U + 10 초 · R + 1 분 · D + 10 분, 상한 59 : 59
·
L 시작 / 진행 중 취소
·
0 도달 → LED 16 개 0.5 s 점멸 알람
436 / 436
Top TB 11 개 · 검사 PASS
1.6 %
LUT 337 · FF 228 (0.5 %)
+3.785 ns
WNS @ 100 MHz · 래치 0
10 s + 20 ns
10 초 타이머 실측 (2 클럭 고정 지연)
Note. 수치 출처 — Vivado 2022.2 구현 결과 (xc7a35t) · xsim Top TB [SUMMARY] 자동 판정 (부록 A)
04

## Slide 5
STOPWATCH · WATCH · TIMER
02 보드 사용 설명서
보드 사용 설명서 — 기능별 조작법
요약
SW4 · SW0 로 화면 선택 (타이머 > 스톱워치 > 시계) · 버튼 4 개는 보이는 화면의 기능만 조작
STOPWATCH
SW4 = 0 · SW0 = 1 → LD1
BASYS 3
05.27
SW1 = 0 → 초 . 1/100 초
U
③
L
②
C
R
①
D
④
LD7
SW4
0
LD3
LD1
SW1
0/1
SW0
1
# | 입력 | 동작
① | BTNR | 시작 / 정지 토글
② | BTNL | 초기화 → 00:00:00.00 (정지 중)
③ | BTNU | Up ↔ Down 방향 전환 (정지 중)
④ | BTND | LAP : 시간 저장 · 표시 고정 / 다시 → 실시간
 | SW1 | 화면 0 : 초.1/100초 · 1 : 시.분
 | LED | LD1 스톱워치 · LD7 LAP · LD3 / LD2 화면
WATCH
SW4 = 0 · SW0 = 0 → LD0
BASYS 3
12.00
SW1 = 1 → 시 . 분 (설정 자리 점멸)
U
③
L
①
C
R
②
D
④
SW4
0
SW3
0/1
LD2
SW2
1
SW1
1
LD0
SW0
0
# | 입력 | 동작
 | SW2 | 1 : 설정 모드 (분 1 의 자리부터) · 0 : 끝
①② | BTNL / R | 설정 자리 이동 시 ↔ 분10 ↔ 분1
③ | BTNU | 그 자리 + 1 (분10 자리 : + 10 분)
④ | BTND | 그 자리 − 1 (분10 자리 : − 10 분)
 | SW3 | 0 : 12 시간 (오후 LD15) · 1 : 24 시간
 | SW1 | 1 : 시.분 화면 — 설정 자리 점멸
TIMER
SW4 = 1 (우선) → LD5 · 진행 중 LD6
BASYS 3
01.30
분 . 초 고정 (MM.SS)
U
①
L
④
C
R
②
D
③
LD6
LD5
SW4
1
# | 입력 | 동작
① | BTNU | + 10 초
② | BTNR | + 1 분
③ | BTND | + 10 분 (상한 59 : 59)
④ | BTNL | 시작 (0 이면 무시) · 진행 중 취소 → 0
 | ALARM | 0 도달 → LED 16 개 0.5 s 점멸
 | 끄기 | 알람 중 아무 버튼 → SET (값 유지)
Note. BTNC = 전체 리셋 (세 기능 모두 초기화) · 다른 화면을 보는 동안에도 스톱워치 · 시계 · 타이머는 계속 동작
05

## Slide 6
STOPWATCH · WATCH · TIMER
03 시스템 구조
Top 블록 다이어그램 — 버튼에서 FND · LED 까지
요약
기능마다 컨트롤 유닛 → tick → 데이터패스 사슬 · 화면 MUX 로 FND 공유 · 100 Hz tick 은 기능별 분리
STOPWATCH
WATCH
TIMER
clk W5
clock_tick_generator
U_CLK_GEN_4KHZ
w_clk_4khz — 4 kHz (250 µs) · 디바운서 · FND 스캔 공용
btn_debounce ×4
U_BD_R/L/U/D
4 kHz 8 번 샘플
(2 ms) → 1 클럭 펄스
btnR T17
btn_R
btnL W19
btn_L
btnU T18
btn_U
btnD U17
btn_D
SW0 mode
SW4 timer
rst U18
BTNC → 모든 순차
모듈 비동기 리셋
모드 선택
& 버튼
게이팅
top assign
sel_tm = SW4
sel_sw =
~SW4 & SW0
sel_wt =
~SW4 & ~SW0
stopwatch_control_unit
U_STOPWATCH_CONTROL_UNIT
STOP · RUN
tick_gen_100hz_run
U_TICK_GEN_SW
RUN 동안만 셈
stopwatch_datapath
U_STOPWATCH_DATAPATH
경과 시간 · LAP
×3
run_stop
clear
sw_tick
clear · down
btn_D (LAP)
watch_control_unit
U_WATCH_CONTROL_UNIT
NORMAL · 커서 3 자리
tick_gen_100hz
U_TICK_GEN_100HZ
항상 흐름
watch_datapath
U_WATCH_DATAPATH
현재 시각 (설정 ±)
hour_12_24
U_HOUR_12_24
×4
wt_tick
cursor · up · down
SW2 (설정)
hour
SW3 (12/24h)
timer_control_unit
U_TIMER_CONTROL_UNIT
SET · RUN · ALARM
tick_gen_100hz_run
U_TICK_GEN_TM
clear = 취소 | 알람
timer_datapath
U_TIMER_DATAPATH
남은 시간 다운카운트
×4
run·clr
tm_tick
run · clear · add · amount
zero
화면
MUX
3:1 ×4
msec
sec
min
hour
SW
WT
hour
TM
sel : SW4 > SW0
SW2_FND_CONTROLLER
U_FND_CONTROLLER
자리 분리 → 설정 자리 점멸
→ 8 칸 스캔 (4 kHz)
→ 세그먼트
w_disp_*
wt_cursor
sel_wt
SW1 | SW4
SW2 set
LED 로직
top assign
화면 · 동작 상태 표시
알람 : 16 개 0.5 s 점멸
(wt_msec ≥ 50 박자)
sel_sw/wt/tm
SW1 · SW3 · SW4
tm_run·alarm
sw_lap · wt_pm
wt_msec
fnd_com[3:0]
fnd_font[7:0]
led[15:0]
스톱워치
시계
타이머
표시
공통
데이터 (시간 값 버스)
제어 신호
tick · 4 kHz 클럭
▶ 태그 = 보드 핀 · 같은 이름의 net
06

## Slide 7
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04
시뮬레이션 검증
시계
SW2 설정 · 커서 · 자리 단위 증감 — 시나리오 5 개 (작성 중)
스톱워치
R · L · U 기본 동작 + D 버튼 LAP 저장 · 해제
타이머
더하기 · 59:59 상한 · 10 초 카운트다운 · 알람 · 백그라운드
공통 검증 방법
· Top 모듈을 넣은 TB · 100 MHz 그대로 (주파수 축소 없음)
· 시나리오 표 (입력 → 확인 신호 → 예상 결과) → 파형 · 콘솔 판정
07

## Slide 8
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 시계
시계 시뮬레이션 시나리오
요약
[작성 중] 시나리오 5 개 — 표 · 파형 추가 예정
# | 시나리오 | 입력 (Stimulus) | 확인 신호 | 예상 결과
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
5 |  |  |  | 
08

## Slide 9
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 시계
시계 시나리오 1 :
결과
[작성 중] 검증 결과 한 줄
파형 캡처 삽입 영역
①
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
②
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
③
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
Figure. 시계 시나리오 1 (작성 중)
09

## Slide 10
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 시계
시계 시나리오 2 :
결과
[작성 중] 검증 결과 한 줄
파형 캡처 삽입 영역
①
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
②
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
③
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
Figure. 시계 시나리오 2 (작성 중)
10

## Slide 11
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 시계
시계 시나리오 3 :
결과
[작성 중] 검증 결과 한 줄
파형 캡처 삽입 영역
①
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
②
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
③
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
Figure. 시계 시나리오 3 (작성 중)
11

## Slide 12
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 시계
시계 시나리오 4 :
결과
[작성 중] 검증 결과 한 줄
파형 캡처 삽입 영역
①
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
②
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
③
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
Figure. 시계 시나리오 4 (작성 중)
12

## Slide 13
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 시계
시계 시나리오 5 :
결과
[작성 중] 검증 결과 한 줄
파형 캡처 삽입 영역
①
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
②
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
③
확인 포인트 (파형 번호와 같은 번호)
Figure. 시계 시나리오 5 (작성 중)
13

## Slide 14
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
스톱워치 시뮬레이션 시나리오
요약
R · L · U 기본 동작 3 개 + D 버튼 LAP 2 개 — 버튼마다 한 시나리오
# | 시나리오 | 입력 (Stimulus) | 확인 신호 | 예상 결과
1 | R 정지 · 재실행 | RUN 중 R → 정지 → R 재입력 | w_sw_run_stop · o_sw_msec | 정지 중 값 유지, 재실행 후 증가
2 | L 정지 중 초기화 | R 로 정지 → L | w_sw_clear · o_sw_msec | Clear 펄스 → 16 → 0
3 | U 감소 방향 전환 | 정지 중 U → R 로 실행 | w_sw_down · o_sw_msec | Down 1 → 5 · 4 · … · 0 감소
4 | D LAP 저장 · 표시 유지 | 측정 중 D | o_sw_lap · save_msec | 내부 카운터 증가, 표시 21 유지
5 | D LAP 해제 · 현재 값 | LAP 중 D 재입력 | save_msec · w_disp_msec | 저장값 11 유지, 표시 17 (현재)
규칙 실행 중 L · U 입력 무시 (STOP 에서만 동작) · D 는 화면에 보낼 값만 바꾸고 내부 측정은 계속
담당 이종혁 — LAP 구현 및 버튼 동작 검증
Note. 시나리오 3 의 99 → 5 구간은 감소를 짧게 보이기 위한 검증용 프리로드
14
Notes: [발표 약 40초] 제가 맡은 부분은 스톱워치의 LAP 기능 추가입니다. 측정 중 특정 순간의 시간을 확인할 수 있도록 구현했습니다. D 버튼을 누르면 당시 시간을 저장해서 표시하고, 다시 누르면 현재 측정 중인 시간으로 돌아옵니다. 이 과정에서도 내부 시간 측정은 계속됩니다. 이어서 제가 추가한 코드와 두 가지 검증 결과를 설명하겠습니다.

## Slide 15
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
시나리오 1 : R 버튼 — 정지 · 재실행
결과
정지 중 값 유지, 재실행 후 카운터 증가
시나리오 : R 입력으로 정지한 뒤 다시 R 입력으로 실행
01
첫 R 입력 후 실행 신호 1에서 0으로 전환
02
정지 구간에서 카운터 값 0 유지
03
다시 R 입력 후 실행 신호 1, 카운터 1·2·3 증가
Figure 1. 스톱워치 R 버튼 정지 · 재실행 — Vivado xsim 파형
15

## Slide 16
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
시나리오 2 : L 버튼 — 정지 중 초기화
결과
Clear 신호 발생 후 시간 값 16 → 0 초기화
시나리오 : R 로 정지한 뒤 L 입력으로 시간 초기화 확인
01
R 입력 후 정지, 카운터 값 16 유지
02
L 입력 후 Clear 펄스 발생
03
카운터 값 16에서 0으로 초기화
Figure 2. 스톱워치 L 버튼 정지 중 초기화 — Vivado xsim 파형
16

## Slide 17
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
시나리오 3 : U 버튼 — 감소 방향 전환
결과
Down 신호 활성화 후 카운터 감소
시나리오 : 정지 중 U 입력 후 R 로 실행하여 감소 확인
01
정지 중 U 입력 후 Down 신호 0에서 1로 전환
02
R 입력 후 실행 신호 0에서 1로 전환
03
검증용 값 5 설정 후 5·4·3·2·1·0 감소
Figure 3. 스톱워치 U 버튼 감소 방향 전환 (99 → 5 는 검증용 프리로드) — Vivado xsim 파형
17

## Slide 18
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
LAP 기능 코드 설계 — 저장 · 출력 선택
요약
D 입력마다 LAP 토글, 켤 때만 저장 · 출력은 LAP 상태로 선택
① 상태 전환과 시간 저장
② 출력값 선택
if (i_sw_btn_D) begin
lap_enable <= ~lap_enable;
if (!lap_enable) begin
save_msec <= i_cnt_msec;
save_sec <= i_cnt_sec;
save_min <= i_cnt_min;
save_hour <= i_cnt_hour;
end
end
assign o_sw_msec =
lap_enable ?
save_msec : i_cnt_msec;
LAP 1: 저장값 출력
LAP 0: 현재 카운터 값 출력
초·분·시도 같은 방식으로 선택
LAP을 켤 때만 저장하고, 해제할 때는 저장값 유지
현재 카운터는 이 선택과 별개로 계속 동작
Reset 또는 Clear 입력 시 LAP 상태와 저장값 초기화
18
Notes: [발표 약 1분] 버튼 입력이 들어오면 lap_enable을 반전시켜 LAP 상태를 전환합니다. if (!lap_enable)은 상태가 바뀌기 전 값을 확인합니다. 논블로킹 대입을 사용하므로 이 클럭에서 조건을 판단할 때는 기존 상태를 봅니다. 따라서 LAP이 꺼져 있을 때 버튼을 누른 경우에만 현재 시간을 저장합니다. 해제할 때는 저장값을 바꾸지 않습니다. 오른쪽 출력 부분에서는 LAP 상태에 따라 저장값과 현재 카운터 값 중 하나를 선택합니다. 여기에는 1/100초 출력만 대표로 제시했고, 초와 분, 시도 같은 방식입니다. 화면에 내보낼 값만 선택하므로 내부 카운터는 별도로 계속 동작합니다. Reset 또는 Clear가 들어오면 LAP 상태와 저장값을 초기화하도록 구현했습니다.

## Slide 19
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
시나리오 4 : LAP — 시간 저장 · 표시 유지
결과
내부 카운터는 증가, 표시값은 21 유지
시나리오 : 측정 중 D 버튼 입력 후 시간 저장과 표시 유지 확인
01
버튼 입력 후 LAP 상태 0에서 1로 전환
02
현재 카운터 값 21 저장
03
내부 값은 22~26 증가, 출력·표시값은 21 유지
Figure 4. 스톱워치 LAP 시간 저장 · 표시 유지 — Vivado xsim 파형
19
Notes: [발표 약 1분 10초] 첫 번째는 LAP 설정 검증입니다. 측정 중 D 버튼을 누르고, 당시 값이 저장되는지와 이후 표시값이 유지되는지를 확인했습니다. 먼저 입력 전을 보면 내부 카운터와 출력값, 표시값이 18, 19, 20으로 함께 증가합니다. ① 약 212 ms에서 버튼 입력이 처리되면 LAP 상태가 0에서 1로 바뀝니다. ② 이때 현재 카운터 값인 21이 save_msec에 저장됩니다. ③ 이후 내부 카운터는 22부터 26까지 계속 증가합니다. 반면 저장값과 출력값, 화면에 전달되는 값은 21을 유지합니다. 여기서 i_cnt_msec는 내부 카운터, save_msec는 저장값, o_sw_msec는 LAP 컨트롤러 출력, w_disp_msec는 화면에 전달되는 값입니다. 따라서 LAP이 시간 측정을 멈추는 것이 아니라 저장한 시간을 표시하도록 동작하는 것을 확인했습니다.

## Slide 20
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 스톱워치
시나리오 5 : LAP — 해제 · 현재 값 표시
결과
저장값 11 대신 현재 카운터 값 17 표시
시나리오 : LAP 상태에서 D 버튼 재입력 후 현재 값 복귀 확인
01
버튼 입력 후 LAP 상태 1에서 0으로 전환
02
저장값 11은 해제 후에도 유지
03
출력·표시값이 현재 카운터 값 17로 변경
Figure 5. 스톱워치 LAP 해제 · 현재 값 복귀 — Vivado xsim 파형
20
Notes: [발표 약 1분 30초] 두 번째는 별도 구간에서 확인한 LAP 해제 검증입니다. 시나리오는 저장값 11을 표시하는 상태에서 D 버튼을 다시 누르는 것입니다. 해제 전에는 내부 카운터가 15, 16, 17로 증가해도 표시값은 11로 유지됩니다. ① 약 492 ms에서 버튼 입력 후 LAP 상태가 0으로 바뀝니다. ② 저장값 11은 그대로 남아 있습니다. 앞서 설명한 코드에서 해제할 때는 저장하지 않기 때문입니다. ③ 출력과 화면 표시값은 현재 카운터 값인 17로 바뀝니다. 즉 저장값을 지운 것이 아니라 출력에서 선택하는 값이 바뀐 것입니다. 이 결과는 LAP 상태에 따라 저장값과 현재 값 중 하나를 선택하도록 작성한 코드와 일치합니다. 두 검증을 통해 LAP 설정 시 시간 저장과 표시 유지, 해제 시 현재 값 복귀를 확인했습니다.

## Slide 21
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
타이머 동작 사양 — SET · RUN · ALARM
요약
버튼 4 개로 더하고 · 시작하고 · 끈다 (3 상태 FSM)
SET
설정 · 화면 MM.SS
RUN
10 ms 마다 −1
ALARM
LED 16개 점멸
L (값 ≠ 0)
L = 취소 (0 으로)
0 도달
아무 버튼 = 알람 끄기 (값 그대로)
SET 에서 버튼 | U | R | D | L
하는 일 | +10초 | +1분 | +10분 | 시작
상한 59:59 — 더해서 60분 이상이면 59:59 로 멈춤 (화면이 분.초 4자리)
RUN 중 U · R · D 는 무시 · timer_sw4 = 1 이면 다른 화면보다 우선 · 다른 화면에서도 타이머는 계속 감
21
Notes: 타이머 파트 맡은 정보윤입니다. 타이머는 상태가 셋입니다. SET 에서 U · R · D 로 10초, 1분, 10분을 더하고, 최대는 59분 59초입니다. L 을 누르면 RUN 으로 가서 10 ms 마다 줄어들고, 0 이 되면 ALARM 이 되어 LED 16개가 0.5초 간격으로 깜빡입니다. 알람은 아무 버튼이나 누르면 꺼지고, RUN 중에 L 을 누르면 취소입니다.

## Slide 22
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
타이머 시뮬레이션 시나리오
결과
TB 3 개 · 검사 73 개를 $display 로 자동 판정 → 전부 PASS
# | 시나리오 | 입력 (Stimulus) | 확인 신호 | 예상 결과 | TB
1 | 더하기 · 자리 올림 | SET 에서 U 6 번 (+10 초씩) | o_tm_add · o_tm_min/sec | 00:50 + 10 초 = 01:00 | TM1
2 | 59:59 상한 | 59:40 에서 U 2 번 | o_tm_min · o_tm_sec | 59:50 → 59:59 유지 (60:00 X) | TM1
3 | 10 초 카운트다운 · 알람 | 00:10 설정 → L 시작 | c_state · o_tm_alarm · led | 알람까지 10 s + 20 ns · LED 0.5 s 점멸 | TM2
4 | 다운카운트 빌림 | 01:00.00 · 10:00.00 에서 tick | o_tm_min/sec/msec | 00:59.99 · 09:59.99 | TM2
5 | 백그라운드 · 화면 우선순위 | RUN 중 sw4 1 → 0 / 알람 중 R | c_state · o_tm_alarm · led | 시계 화면에서도 알람 · R 은 알람만 끔 | TM3
# Vivado xsim 콘솔 — 팀 TB (SystemVerilog) 마지막 줄
[ 455.019 ms] [SUMMARY] TM1 checks=21 fail=0 => PASS
[11597.002 ms] [SUMMARY] TM2 checks=41 fail=0 => PASS
[ 547.009 ms] [SUMMARY] TM3 checks=11 fail=0 => PASS
# 같은 시나리오를 수업 Verilog 문법 (err 카운트) 으로 옮긴 TB
TM1 checks = 21, TOTAL MISMATCH = 0 (TM2 41 · TM3 11 도 0)
73 / 73
검사 PASS (TM1 21 · TM2 41 · TM3 11)
0
TOTAL MISMATCH (Verilog TB)
Note. 판정 예 — if (값 !== 기대값) err = err + 1; $display("FAIL …") · 캡처는 10/17 소스, 결과 숫자는 10/18 최종 소스 기준 (둘 다 전부 PASS)
22
Notes: 검증은 TB 세 개로 했습니다. 더하기와 상한, 실제 10초 카운트다운과 알람, 취소와 백그라운드입니다. 각 TB 가 기대값과 실제값을 비교해서 콘솔에 FAIL 이나 PASS 를 찍게 해서, 검사 73개가 전부 PASS 입니다. 팀 TB 가 SystemVerilog 라 수업에서 배운 Verilog 문법으로도 옮겨 돌려 봤고, 결과가 같았습니다. 다음부터 핵심 장면을 파형으로 보여 드리겠습니다.

## Slide 23
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 1 : 더하기 · 자리 올림
결과
U 6 번째 — 00:50 + 10 초 = 01:00 (60 초 아님)
1
2
3
① U 4 · 5 · 6번째 add 펄스 ② 초 30 → 40 → 50 ③ 6번째: 분 1 · 초 0
4
5
6
④ 6번째 add 펄스 (ns 확대) ⑤ 다음 클럭 00:50 → 01:00 ⑥ 커서 값: 분 1 · 초 0
00:50 + 0:10 = 초 60 → 분 올림 → 01:00
Figure 6. 타이머 더하기 · 자리 올림 (위 : 전체, 아래 : ns 확대) — Vivado xsim 파형
23
Notes: U 를 누를 때마다 o_tm_add 펄스가 나오고 초가 10씩 늘어납니다. 여섯 번째에 50초 더하기 10초는 60초가 아니라 1분 0초가 됩니다. 아래 확대를 보면 add 펄스 다음 클럭에 분과 초가 동시에 바뀝니다.

## Slide 24
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 2 : 59:59 상한
결과
59:50 + 10 초 → 59:59 에서 멈춤 (분.초 4 자리라 60:00 불가)
1
2
3
① U: 59:40 → 59:50 ② U: 59:50 → 59:59 ③ 59:59 유지 (60:00 아님)
59:50 + 0:10 = 60:00 → 상한 적용 → 59:59
timer_datapath: 더한 값이 60분 이상이면 59:59 로 제한
Figure 7. 타이머 59:59 상한 — Vivado xsim 파형
24
Notes: 화면이 분.초 네 자리라 60분 이상은 보여 줄 수 없습니다. 그래서 더한 결과가 60분 이상이면 59분 59초로 멈추게 했고, 59분 50초에서 U 를 눌렀을 때 59분 59초에서 멈추는 걸 확인했습니다.

## Slide 25
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 3-1 : 10 초 카운트다운 → 알람
결과
00:10 설정 → 시작부터 알람까지 10.000000020 s (= 10 s + 2 클럭)
1
2
3
① RUN 시작 커서 0.012 s ② RUN → ALARM, alarm 1 ③ 간격 10.000000020 s
가운데 ≋ = 1 s ~ 10 s 생략 (초 9 → 1 이 1초마다 줄어듦) · After = ④ 소스, 클로드코드 배치 실행 wdb 를 열어 캡처
Figure 8. 타이머 10 초 카운트다운 → 알람 — Vivado xsim 파형
25
Notes: 10초를 설정하고 시작하면 1초마다 줄어서 0 이 되는 순간 ALARM 이 됩니다. 시작부터 알람까지 간격이 10초 하고 20 나노초인데, 20 나노초는 tick 에서 감소, 감소에서 알람까지 두 클럭입니다. 이 숫자가 처음에는 10초가 아니었는데, 뒤에서 말씀드리겠습니다.

## Slide 26
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 3-2 : 알람 LED 점멸
결과
알람 중 LED 16 개가 0.5 s 켜짐 · 0.5 s 꺼짐 반복
1
2
① led = ffff, 0.5 s 동안 켜짐 ② 시계 1/100초 00 → led 0000 (꺼짐)
3
③ 확대: 시계 1/100초 49 → 50 인 클럭에 0000 → ffff
Figure 9. 타이머 알람 LED 점멸 (아래 : 49 → 50 확대) — Vivado xsim 파형
26
Notes: 알람 중에는 LED 16개가 0.5초 켜지고 0.5초 꺼집니다. 박자는 새로 만들지 않고 시계의 1/100초가 50 이상인지로 정했습니다. 아래 확대처럼 시계 값이 49 에서 50 이 되는 클럭에 LED 가 켜집니다.

## Slide 27
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 4 : 다운카운트 빌림
결과
빌림 정상 — 01:00.00 → 00:59.99, 10:00.00 → 09:59.99
1
2
① 01:00.00 넣음 ② 다음 tick → 00:59.99
3
4
③ 10:00.00 넣음 ④ 다음 tick → 09:59.99
Figure 10. 타이머 다운카운트 빌림 — Vivado xsim 파형
27
Notes: 거꾸로 셀 때 1/100초가 0 이면 99 로 가고 윗자리에서 하나를 빌립니다. 1분 0초에서 0분 59.99초로, 10분에서 9분 59.99초로 넘어가는 걸 확인했습니다.

## Slide 28
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 5-1 : 백그라운드 동작
결과
시계 화면으로 바꿔도 타이머는 계속 줄고, 0 이 되면 알람
1
2
3
4
① timer_sw4 1 → 0 (시계 화면)
② 값은 계속 줄어듦 99 → 30 → 29 …
③ RUN → ALARM, alarm 1
④ LED 점멸 (이 순간은 꺼진 쪽 0000)
~150 ms sw4 → 0 (시계 화면)
약 310 ms 동안 화면은 시계, 타이머는 계속 감소
~460 ms 0 → ALARM
Figure 11. 타이머 백그라운드 동작 (왼쪽 : 화면 전환, 오른쪽 : 알람) — Vivado xsim 파형
28
Notes: 타이머를 켜 놓고 시계 화면으로 바꿔도 타이머는 뒤에서 계속 갑니다. 0 이 되면 시계 화면인 채로 알람 LED 가 깜빡입니다. 화면만 바꾸는 거지 타이머를 멈추는 게 아니어서입니다.

## Slide 29
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
시나리오 5-2 : 화면 우선순위 · 알람 끄기
결과
sw4 · sw0 모두 1 → 타이머 화면, 알람 중 R 은 알람만 끄고 값 유지
1
2
3
4
5
① sw4 1 (sw0 도 1) → 타이머 화면 ② R 누름 ③ ALARM → SET, alarm 0
④ 값 그대로 (1분 안 더함) ⑤ LED 점멸 끝 (0020)
Figure 12. 타이머 화면 우선순위 · 알람 끄기 — Vivado xsim 파형
29
Notes: 타이머 스위치와 스톱워치 스위치가 둘 다 올라가 있으면 타이머 화면이 우선입니다. 이때 R 은 원래 1분 더하기지만, 알람 중에는 알람만 끄고 값은 더하지 않습니다.

## Slide 30
STOPWATCH · WATCH · TIMER
04 시뮬레이션 · 타이머
타이머 검증 신뢰도 — 변이 테스트
결과
bug 2 종 주입 → TB 가 FAIL 7 개 · 1 개로 검출, 원 설계 MISMATCH 0
일부러 넣은 bug | TB | 결과
timer_datapath: 59:59 상한 조건을 끔 | TM1 | FAIL 7개
timer_control_unit: RUN 에서 U 를 받아 +10초 | TM3 | FAIL 1개
원래 설계 | TM1 · TM3 | MISMATCH 0
# bug 넣은 설계로 돌린 콘솔
[310015010 ns] FAIL P5 TB1 59:50 + U exp 59:59.00 got 60:0.0
TM1 checks = 21, TOTAL MISMATCH = 7
[50003010 ns] FAIL P1 TC2 U/R/D during RUN exp (5989,5999) got 6996
TM3 checks = 11, TOTAL MISMATCH = 1
→ MISMATCH 0 은 "검사가 엉성해서 0" 이 아니라 설계가 사양대로라는 뜻
30
Notes: 마지막으로, MISMATCH 0 이 검사가 엉성해서 나온 0 이 아닌지 확인했습니다. 설계 복사본에 일부러 bug 를 넣었습니다. 59분 59초 상한을 지우니 TM1 이 60분을 FAIL 로 잡았고, RUN 중에 U 로 10초가 더해지게 바꾸니 TM3 가 FAIL 로 잡았습니다. 원래 설계는 0 이라 TB 를 믿을 수 있습니다. 이상입니다.

## Slide 31
STOPWATCH · WATCH · TIMER
05
트러블 슈팅
1. 버튼 동시 입력 — 예상과 다른 반응
오류 처리 목표 → 우선순위 동작 (작성 중)
2. 10 초 타이머가 9.998 초에 울림
100 Hz tick 공유 → 기능별 tick 분리
3. 한 번 눌렀는데 두 번 인식
디바운서 샘플 1 MHz → 4 kHz
분석 순서
① 현상 → ② 원인 → ③ 해결 → ④ 적용 결과 (Before / After)
31

## Slide 32
STOPWATCH · WATCH · TIMER
05 트러블 슈팅
트러블 슈팅 1 — 버튼 동시 입력 시 예상과 다른 반응
①
현상
②
원인
③
해결
④
적용 결과
요약
[작성 중] 원인 · 해결 · 적용 결과 자료 추가 예정
① 현상
목표 : 버튼 2 개 이상 동시 입력 → 반응하지 않고 오류 처리
실제 : 우선순위대로 한 버튼만 동작 (시뮬레이션에서 확인)
② 원인
[작성 중]
③ 해결
[작성 중]
④ 적용 결과
[작성 중] Before / After 비교
32

## Slide 33
STOPWATCH · WATCH · TIMER
05 트러블 슈팅
트러블 슈팅 2 — 10 초 타이머가 9.998 초에 울림
①
현상
②
원인
③
해결
④
적용 결과
원인
원인 : 100 Hz tick 1 개를 시계 · 스톱워치 · 타이머가 공유 → 시작 시점 따라 최대 10 ms 일찍
1
① 현상 RUN 시작 → ALARM 간격 9.998000010 s
10/17 캡처 · 가운데 ≋ = 1~9 s 생략
② 원인
공유 tick (리셋부터 항상 10 ms 박자)
10 ms
시작
8 ms 뒤 감소
시작
5 ms 뒤 감소
시작
2 ms 뒤 감소
시계: 시작이 없어 상관없음
스톱워치 · 타이머: 누른 순간이 0 이어야 함
측정 tb_tm_2 P1 9,998 ms · 시작 시각을 3 ms 씩 바꿔 돌린 TB 에서 첫 감소 8 / 5 / 2 ms
33
Notes: 트러블슈팅입니다. 처음에는 자원을 아끼려고 1/100초 tick 하나를 시계, 스톱워치, 타이머가 같이 썼습니다. 그랬더니 10초 타이머가 9.998초에 울렸습니다. 시계는 리셋부터 계속 돌아서 상관없지만, 타이머는 누른 순간이 0 이어야 합니다. 공유 tick 은 이미 돌고 있어서, 시작 순간이 tick 사이 어디냐에 따라 첫 감소가 8, 5, 2 ms 로 달라졌습니다.

## Slide 34
STOPWATCH · WATCH · TIMER
05 트러블 슈팅
트러블 슈팅 2 — 해결 : tick 구조 4 종 비교
①
현상
②
원인
③
해결
④
적용 결과
해결
④ 선택 : 4 kHz 공유 + 100 Hz 기능별 분리 → 매번 정확히 10 ms (FF + 42)
판 | 구조 | LUT | FF | WNS | 시작 → 첫 tick
① | 수업 방식: 디바운서마다 분주 + 데이터패스마다 tick | 403 | 292 | +3.47 | 매번 10 ms
② | 기존 팀 판: 4 kHz 공유 + 100 Hz 1개 셋이 공유 | 327 | 186 | +3.22 | 최대 10 ms 일찍
③ | 참고: ② + 4 kHz 를 enable 로 | 317 | 172 | +2.94 | ② 와 같음
④ | 4 kHz 공유 + 100 Hz 기능마다 따로 (RUN 순간부터) | 356 | 228 | +3.63 | 매번 정확히 10 ms
왜 ④ 100 Hz 는 "언제 시작했나" 가 기능이라 나누고, 4 kHz 는 디바운서가 "8번 연속 1" 만 봐서 시작 시점이 없으니 공유 유지
대가 ② 보다 FF +42 (tick 생성기 2개 × 21) · ① 보다 LUT −47 · FF −64 (분주 공유 이득은 그대로)
Vivado 2022.2 · xc7a35t · 구현(place & route) 후 · 같은 xdc. WNS 는 모두 양수(100 MHz 만족)라 우열로 보지 않음. ①③ 은 비교용으로 만든 판(팀 코드 아님), 측정은 클로드코드 배치 실행
34
Notes: 해결책은 네 가지 구조를 같은 조건에서 합성하고 같은 TB 로 돌려 비교했습니다. 교수님 수업 방식은 정확하지만 자원이 가장 많고, 기존 팀 판은 자원이 적지만 시작이 최대 10 ms 어긋납니다. 그래서 ④, 디바운서용 4 kHz 는 그대로 공유하고 시간을 세는 100 Hz 만 기능마다 따로 두었습니다. 기존보다 FF 42개가 늘었지만 교수님 방식보다는 64개 적고 정확도는 같습니다.

## Slide 35
STOPWATCH · WATCH · TIMER
05 트러블 슈팅
트러블 슈팅 2 — 적용 결과
①
현상
②
원인
③
해결
④
적용 결과
결과
9.998000010 s → 10.000000020 s (10 s + 2 클럭 고정 지연) · 잔여 2 건도 PASS
1
Before 간격 9.998000010 s
2
After 간격 10.000000020 s
시작 시점에 따라 최대 10 ms 일찍 (이 캡처는 2 ms)
= 10 s + 20 ns = 2클럭 고정 (매번 같음)
# 잔여 2건 — 같은 TB 를 고치기 전 / 고친 뒤 소스로 (콘솔 요약)
[before] 알람 뒤 재시작 → 첫 tick = 9999980 ns FAIL
[before] tick 클럭에 STOP → msec = 4 (10 ms 잃음) FAIL
[after ] 알람 뒤 재시작 → 첫 tick = 10000000 ns
[after ] tick 클럭에 STOP → msec = 5 TOTAL MISMATCH = 0
고친 것: 타이머 tick clear = 취소 | 알람 · 스톱워치 데이터패스의 중복 AND 삭제 (tick 생성기가 이미 run 을 봄)
35
Notes: 결과입니다. 같은 TB 로 9.998초가 10초 20 나노초가 되었습니다. 20 나노초는 오차가 아니라 tick 에서 값이 0 이 되는 데 한 클럭, 0 을 보고 FSM 이 ALARM 으로 가는 데 한 클럭, 이렇게 레지스터 두 단을 지나는 고정 지연이라 언제 시작해도 똑같습니다. 고친 뒤 검증을 더 하다가 클럭 단위로 남은 두 가지를 찾았습니다. 알람 뒤 다시 시작하면 20 나노초 일찍 시작하던 것, 스톱워치를 tick 이 나오는 바로 그 클럭에 멈추면 1/100초 하나를 잃던 것입니다. 둘 다 고치기 전 소스에서는 FAIL, 고친 뒤에는 PASS 로 확인했습니다.

## Slide 36
STOPWATCH · WATCH · TIMER
05 트러블 슈팅
트러블 슈팅 3 — 한 번 눌렀는데 두 번 인식
①
현상
②
원인
③
해결
④
적용 결과
결과
디바운서 샘플 1 MHz → 4 kHz : 같은 튐 입력 20 번 → 펄스 158 개 → 20 개
btn (보드 버튼)
접점 튐
1 MHz 판 o_btn (창 8 µs)
튐 조각마다 펄스 → 여러 번
4 kHz 판 o_btn (창 8 × 250 µs = 2 ms)
튐 끝 → 8샘플 연속 1 (2 ms) → 펄스 1개
그림은 개념도 (가로 1 칸 ≈ 1 ms)
③ 해결 — 4 kHz 하나로 두 가지
디바운서
CLK_FRQ 4000 → 250 µs 마다 샘플, 8번 연속 1 = 2 ms 눌려야 인정
FND 스캔 (같은 4 kHz)
8칸 × 250 µs = 한 바퀴 2 ms (500 Hz)
Basys-3 설명서 권장 한 바퀴 1 ~ 16 ms 안 → 깜빡임 없음
숫자 4칸 = 1 ms, 빈칸 · 점 4칸 = 1 ms (자리당 250 µs)
→ 분주기 1개를 디바운서 4개 + FND 가 공유
④ 결과 | Before 1 MHz | After 4 kHz
시뮬: 같은 튀는 입력 20번 → o_btn 개수 | 158개 (20번 모두 틀림) | 20개 (모두 1번)
보드: 타이머 U 20번 → 표시 (기대 03.20) | 측정 필요 | 측정 필요
대가 | 반응 8 µs | 반응 1.75 ~ 2 ms (못 느낌)
튐 모델: 누를 때 · 뗄 때 20 ~ 400 µs 조각 4 ~ 11개 (실제보다 심함) · 클로드코드 Icarus 실행
36
Notes: 첫 번째 트러블슈팅입니다. 수업 때처럼 디바운서를 1 MHz 로 샘플했더니, 보드에서 R 을 한 번 눌렀는데 STOP, RUN, STOP 으로 두 번 바뀌거나 시계 설정에서 숫자가 2씩 바뀌는 일이 생겼습니다. 원인은 왼쪽 그림입니다. 버튼 접점은 누르는 순간 수백 마이크로초에서 수 밀리초 동안 튀는데, 1 MHz 로 8번 샘플하면 8 마이크로초만 1 이어도 눌림으로 인정해서, 튀는 조각마다 펄스가 나옵니다. 그래서 샘플 박자를 4 kHz 로 낮췄습니다. 그러면 8번 연속 1 이 되려면 2 ms 동안 계속 눌려 있어야 해서 튐이 걸러집니다. 그리고 같은 4 kHz 를 FND 스캔에도 써서, 8칸 한 바퀴가 2 ms 로 Basys-3 설명서 권장 범위 1~16 ms 안에 들어갑니다. 분주기 하나로 두 가지를 해결했습니다. 결과는 아래 표처럼 같은 튀는 입력 20번에 1 MHz 판은 펄스가 여러 개, 4 kHz 판은 정확히 20개였습니다. 대가는 반응이 2 ms 늦어지는 것인데 사람은 느끼지 못합니다. (→ 정보윤) 두 번째 트러블슈팅은 정보윤이 설명하겠습니다.

## Slide 37
STOPWATCH · WATCH · TIMER
06 결론 · 고찰
결론 · 고찰
결론
목표 기능 전부 Top TB PASS · 보드 확인 — 고찰 : 남은 경고 · 입력 처리 한계 → 다음 목표
기능 | 목표 | Top TB | 보드
스톱워치 | 시작 · 정지 · 지우기 · 업다운 · 랩 · 자정 | 53 PASS | 확인
시계 | 12:00 시작 · 설정 · 점멸 · 12/24 · 동시 입력 | 264 PASS | 확인
타이머 | 더하기 · 59:59 상한 · 10 s · 알람 | 73 PASS | 확인
공통 | 디바운서 · FND 스캔 · 게이팅 | 46 PASS | 확인
구현 LUT 337 (1.6%) · FF 228 (0.5%) · WNS +3.785 ns @100 MHz · 래치 0
1/100초 = 10.000 ms · 10초 타이머 = 10 s + 20 ns
결론 FSM(언제) + 데이터패스(얼마나) 분리로 세 기능을 같은 구조로 만들고, 버튼 → FND 전체 경로를 100 MHz 그대로 시뮬레이션해 목표 기능이 모두 사양대로 동작함을 확인
고찰 (아쉬운 점 → 다음 목표)
① 경고 35개 남음
4 kHz 펄스를 클럭으로 씀 (TIMING-17) → enable 방식이면 0 개 (비교용 판 확인) → 다음 프로젝트 적용
② 디바운서 한계
8번 연속 1 만 봄 → 누른 채 잠깐 끊기면 두 번 인식 가능 → 뗄 때도 8번 연속 0 보기 검토
③ 버튼 동시 입력
같은 클럭이면 우선순위로 처리 (부록 B) → 사양에 먼저 적었어야 함
④ 긴 경계
23:59:59 등은 초기값으로 확인 → 실제 24시간 흐름은 보드로만
37
Notes: 결론입니다. 처음 목표로 잡은 기본 기능과 추가 기능을 모두 구현했고, 왼쪽 표처럼 기능마다 Top 테스트벤치로 자동 판정해서 모두 통과했습니다, 보드에서도 같은 동작을 확인했습니다. 자원은 LUT 337개, 플립플롭 228개로 칩의 2% 미만이고, 100 MHz 에서 타이밍 여유가 3.785 나노초입니다. 고찰입니다. 첫째, 4 kHz 펄스를 클럭처럼 써서 Vivado 경고가 35개 남았습니다. enable 방식으로 바꾸면 0 개가 되는 것을 비교용 판에서 확인했고 다음 프로젝트에 적용하겠습니다. 둘째, 디바운서는 8번 연속 1 만 보기 때문에 누른 채 잠깐 끊기면 두 번 인식될 수 있습니다. 셋째, 버튼 두 개를 같은 클럭에 누르면 우선순위로 처리하는데, 이걸 사양으로 먼저 정했어야 했습니다. 마지막으로, 하루짜리 경계는 초기값을 넣어 확인했기 때문에 실제 24시간 흐름은 보드로만 볼 수 있습니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

## Slide 38
STOPWATCH · WATCH · TIMER
07 시연 영상
시연 영상 — 보드 동작
요약
[후첨] 보드 시연 영상 삽입 예정
영상 삽입 영역 (16 : 9)
38

## Slide 39
STOPWATCH · WATCH · TIMER
Q & A
감사합니다
STOPWATCH · WATCH · TIMER
정안성 · 정보윤 · 이종혁
39

## Slide 40
STOPWATCH · WATCH · TIMER
부록 질문 대비
부록 A — 검증 전체 : TB 11 개 · 검사 436 개 PASS
요약
Top 을 넣은 TB · 100 MHz 그대로 · 콘솔 [SUMMARY] 자동 판정 · 최신 소스로 다시 실행
폴더 | TB | 확인하는 것 | 검사 | 결과 | 시뮬 시간
top | tb_top_1 | 디바운서: 누름 시간 · 바운스 | 24 | PASS | 2,205 ms
top | tb_top_2 | FND 스캔 · 자리별 출력 · 점 | 22 | PASS | 2,180 ms
스톱워치 | tb_sw_1 | 시작 · 정지 · 지우기 · 동작 중 무시 · 동시 R+L | 23 | PASS | 2,290 ms
스톱워치 | tb_sw_2 | 올림 · 자정 순환 · 다운 빌림 | 15 | PASS | 485 ms
스톱워치 | tb_sw_3 | 랩 고정 · 해제 · 지우기 | 15 | PASS | 1,230 ms
타이머 | tb_tm_1 | 더하기 · 올림 · 59:59 상한 | 21 | PASS | 455 ms
타이머 | tb_tm_2 | 실제 10 초 · 알람 · 빌림 | 41 | PASS | 11,597 ms
타이머 | tb_tm_3 | 취소 · 백그라운드 · 화면 우선순위 | 11 | PASS | 547 ms
시계 | tb_wt_1 | 설정 UI · 커서 · 경계 | 38 | PASS | 870 ms
시계 | tb_wt_2 | 1초 정확도 · 자정 올림 | 13 | PASS | 2,245 ms
시계 | tb_wt_3 | 12/24 표시 · 점멸 · LED | 118 | PASS | 6,050 ms
시계 | tb_wt_4 | 설정 중 R · L · U · D 동시 누름 16가지 | 95 | PASS | 480 ms
1a65fa8 재실행 5개(tm_1 · sw_2 · tm_3 · wt_1 · wt_4) + 8e939ae 7개 (차이는 시계 U+D 처리뿐) · xsim 배치 (클로드코드)
40
Notes: 질문이 나오면 쓰는 부록입니다. 테스트벤치 열한 개의 검사 수와 결과입니다.