## Slide 1
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조
Top 블록 다이어그램 — UART 명령에서 FND · LED · TX 까지
요약
명령은 RX → 디코더 → 컨트롤러에서 갈라짐 · 모드 비트 / 버튼 / 전송 요청으로 각 모듈 · 화면 · TX 까지
01
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
WTS
SR04 거리
DHT11 온습도
UART
FND · LED
&
AND · ≥1 = OR 게이트
4 kHz 클럭
태그 = 보드 핀 · 같은 이름의 신호
명령 형식 : /<명령> <옵션> · /mod /btn /get /auto /set /off → 다음 장부터 명령별 흐름 (켜진 경로만 색, 나머지 회색)

## Slide 2
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/mod 흐름 — 화면 · 버튼 대상 바꾸기
요약
첫 /mod 부터 스위치 대신 UART 비트가 모드 결정 · [6:5] 로 버튼 대상과 FND · LED 화면이 같이 바뀜
02
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
/mod 후 무시
1
2
3
4
5
6
1
rx → uart_rx → FIFO → 디코더 : "/mod " + 4 글자
2
컨트롤러 : w_hm · s_ms · t_hm · dist · temp → 7 비트
3
uart_mode = 1 (리셋 전까지) → MUX 가 UART 값 사용
4
모드 디코드 [6:5] → mode_wts · dist · dht 버튼 대상
5
ctrl_bit[4:0] → WTS 스위치 기능 (bit3 12/24 는 유지)
6
disp_sel → FND MUX · LED 가 그 화면 값 선택

## Slide 3
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/btn 흐름 ① WTS 화면 — /btn R · L · U · D
요약
UART 버튼은 물리 버튼과 OR → mode_wts AND 만 통과 · 같은 clk 에 겹치면 물리 버튼 먼저
03
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
버튼 차단 (mode = 0) · 진행 중 동작은 계속
DHT11 온습도
버튼 차단 (mode = 0) · 진행 중 동작은 계속
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/btn " + 1 글자 (R · L · U · D)
2
컨트롤러 : uart_btn 1 clk 펄스 (물리 버튼 clk 엔 대기)
3
OR : 물리 btn | uart_btn → 같은 버튼 tick
4
AND : mode_wts = 1 → WTS 만 통과 (거리 · 온습도 차단)
5
wts_top : 스톱워치 R 시작 · 시계 커서 · 타이머 +1분
6
FND MUX 0 번 (WTS) → FND 표시 · LED

## Slide 4
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/btn 흐름 ② 거리 화면 — /btn R 측정 · /btn U 자동
요약
/mod dist 상태에서 R · U 만 SR04 로 · trig 펄스 → echo 폭 측정 → 0.1 cm 표시 · 막대 LED
04
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
버튼 차단 (mode = 0) · 진행 중 동작은 계속
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
버튼 차단 (mode = 0) · 진행 중 동작은 계속
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/btn R" 또는 "/btn U"
2
컨트롤러 : uart_btn 1 clk 펄스 (물리 버튼 clk 엔 대기)
3
OR : 물리 btn | uart_btn → 같은 버튼 tick
4
AND : mode_dist = 1 → SR04 만 통과
5
sr04_top : R 1 회 측정 · U 자동 측정 (60 ms) 켜기/끄기
6
FND MUX 1 번 → "352.7" / Err1~3 · LED 거리 막대

## Slide 5
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/btn 흐름 ③ 온습도 화면 — /btn R 측정 · /btn U 자동
요약
/mod temp 상태에서 R · U 만 DHT11 로 · 단선 dht11_io 로 40 비트 수신 → 습도.온도 표시
05
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
버튼 차단 (mode = 0) · 진행 중 동작은 계속
SR04 초음파 거리
버튼 차단 (mode = 0) · 진행 중 동작은 계속
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/btn R" 또는 "/btn U"
2
컨트롤러 : uart_btn 1 clk 펄스 (물리 버튼 clk 엔 대기)
3
OR : 물리 btn | uart_btn → 같은 버튼 tick
4
AND : mode_dht = 1 → DHT11 만 통과
5
dht11_top : R 1 회 측정 · U 자동 측정 (2 s) 켜기/끄기
6
FND MUX 2 번 → "55.24" / ---- / Err · LED 상태

## Slide 6
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/get 흐름 — 지금 화면 값 1 회 전송
요약
컨트롤러가 현재 모드로 send_sel 을 정하고 send_go 1 펄스 · sender 가 그 순간 값을 ASCII 한 줄로 TX
06
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/get " + Enter
2
컨트롤러 : /mod 모드 → send_sel (온습도 4 · 거리 3 · …)
3
전송 MUX : *_time · distance · hum·temp 중 선택
4
send_go 1 펄스 → sender 가 그 순간 값 캡처
5
sender_char_mux : "14:05:09.12" · "045cm" · "55%24C"
6
FIFO_TX → uart_tx → tx · /auto 중엔 /get 무시

## Slide 7
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/auto 흐름 — 1 초마다 자동 전송
요약
컨트롤러가 AUTO 상태로 1 Hz tick 을 켬 · 매 tick 마다 정해진 (all 이면 0→4 순환) 데이터를 한 줄씩 TX
07
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/auto " + 3 글자 (_sw _tm _wh dis tem all off)
2
컨트롤러 : AUTO 상태 · sender_tick 켜기
3
1 Hz 마다 send_sel · all = 0→1→2→3→4 순환
4
전송 MUX → sender (busy 면 저장 후 바로 이어서)
5
FIFO_TX → uart_tx → tx 한 줄씩
6
/auto off → 멈춤 · FND 화면은 그대로 (/mod 와 별개)

## Slide 8
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
/set · /off 흐름 — 시계 시간 설정 · 12 / 24 시간
요약
/set 은 모드 비트 bit2 (set_sw2) · bit3 (hour24_sw3) 만 바꿈 · 값 변경은 /btn 으로 · /mod 받은 뒤에만 동작
08
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/set w_hm" · "/set 24h⏎" · "/off w_h"
2
/set w_hm → bit2 = 1 (w_hm 화면일 때만) · /off → 0
3
/set 24h · 12h → bit3 · /mod 를 바꿔도 유지
4
ctrl_bit → wts_top 시계 설정 모드 · 12/24 변환
5
/btn L · R 커서 · U · D ± (버튼 흐름은 /btn ① 과 같음)
6
FND : 커서 자리 0.5 s 점멸 · LD15 오후

## Slide 9
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름
오류 흐름 — 형식이 틀리면 ERROR 응답
요약
디코더가 틀린 글자에서 바로 버리고 o_error · 컨트롤러는 ERROR 를 get / auto 보다 먼저 보냄
09
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance 3
hum·temp 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : 모르는 명령 · 공백 없음 · 빈 옵션 → 버림
2
o_error 1 clk → 컨트롤러 err_pend 저장
3
ERROR > get / auto · sender busy 면 대기
4
send_sel = 7 → sender 가 "ERROR" 글자 생성
5
FIFO_TX → uart_tx → tx : "ERROR" CR LF
6
모드 · 버튼 · 화면 그대로 · 다음 "/" 부터 다시

## Slide 10
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · v2
v1 → v2 바뀌는 곳 — 전송 MUX 입력 2 개 · 글자 고르기
요약
블록 · 모듈 · 포트 · 선 폭 24 비트는 그대로 · 비어 있던 윗비트에 센서 상태를 실어 PC 도 Err N · --%--C 를 받음
10
① 전송 MUX 24 비트 — 비어 있던 윗비트에 상태를 실음
23
0
sel 3 거리
v1
15'd0
거리 cm 9
v2
13'd0
상태
거리 cm 9
sel 4 온습도
v1
8'd0
습도 8
온도 8
v2
4'd0
err
dsh
상태
습도 8
온도 8
sel 0 · 1 · 2 (시간) 와 sel 7 (ERROR) 은 그대로 · dsh = dashes (정상값 없음) · 선은 FND 가 쓰던 것을 이어 줌 (새 포트 없음)
② sender_char_mux — 상태를 보고 글자 고르기
거리 줄
w_dst ≠ 00
Err 1 ~ Err 3
7 글자 그대로
온습도 줄
w_herr = 1 (실패)
Err 1 ~ Err 3
7 글자 (한 글자 짧음)
w_hdash = 1 (측정 전)
--%--C
8 글자
둘 다 0 (정상)
45%25C
v1 과 같음
우선순위 err → dashes → 숫자 (FND fnd_dht.v 와 같은 순서) · 줄 길이는 send_go 순간 잡은 24 비트로 정해져 도중에 안 바뀜
③ PC 에서 보이는 차이
상황
FND
v1 PC
v2 PC
거리 범위 밖
Err2
400cm
Err 2
거리 무응답
Err1
000cm
Err 1
거리 echo 고착
Err3
직전 거리 숫자
Err 3
온습도 첫 측정 전
----
00%00C
--%--C
온습도 오류
Err1 ~ Err3
마지막 정상값
Err 1 ~ Err 3
정상 · 시간 · ERROR
같음
같음
같음
v1 은 FND 가 오류여도 PC 엔 숫자 → v2 는 FND 와 PC 가 같은 상태를 보여 줌
+16 LUT
1,473 → 1,489 · FF 737 그대로
+0.320 ns
WNS (100 MHz) · WHS +0.078 · 위반 0
560 / 0
통합 TB 검사 · 불일치 (20 시나리오 · 랜덤 120)
10 / 31 보드
Err 1 · Err 2 · Err 3 · --%--C 확인

## Slide 11
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · v2
Top 블록 다이어그램 — UART 명령에서 FND · LED · TX 까지 (v2)
요약
명령은 RX → 디코더 → 컨트롤러에서 갈라짐 · 모드 비트 / 버튼 / 전송 요청으로 각 모듈 · 화면 · TX 까지
11
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance·상태 3
hum·temp·상태 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
WTS
SR04 거리
DHT11 온습도
UART
FND · LED
&
AND · ≥1 = OR 게이트
4 kHz 클럭
태그 = 보드 핀 · 같은 이름의 신호
명령 형식 : /<명령> <옵션> · /mod /btn /get /auto /set /off → 다음 장부터 명령별 흐름 (켜진 경로만 색, 나머지 회색)
상태 → FND MUX + 전송 MUX
상태 → FND MUX + 전송 MUX
v2 센서 상태 → 전송 MUX 연결 추가 (회색 선 = 값 · v1 부터 / 초록 선 = 상태 · v2 새로) · 전송 MUX 입력 3 · 4 = distance·상태 · hum·temp·상태 · 블록 · 포트 · 선 폭은 그대로

## Slide 12
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름 · v2
/get 흐름 — 지금 화면 값 1 회 전송 (v2)
요약
전송 MUX 에 상태 비트를 같이 실음 (24 비트의 빈 윗비트) → sender 가 상태를 보고 Err N · --%--C 글자
12
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance·상태 3
hum·temp·상태 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/get " + Enter
2
컨트롤러 : /mod 모드 → send_sel (온습도 4 · 거리 3 · …)
3
전송 MUX : *_time · distance·상태 · hum·temp·상태
4
send_go 1 펄스 → sender 가 그 순간 값 캡처
5
sender_char_mux : "14:05:09.12" · "045cm" · "55%24C" · "Err 2" · "--%--C"
6
FIFO_TX → uart_tx → tx · /auto 중엔 /get 무시
상태 → FND MUX + 전송 MUX
상태 → FND MUX + 전송 MUX
v2 전송 MUX 3 = {13'd0, 상태, 거리} · 4 = {4'd0, err, dashes, 상태, 습도, 온도} → PC 도 Err 1 · Err 2 · Err 3 · --%--C (회색 선 = 값 · 초록 선 = 상태)

## Slide 13
WTS · SR04 · DHT11 · UART
02 시스템 구조 · 명령별 흐름 · v2
/auto 흐름 — 1 초마다 자동 전송 (v2)
요약
컨트롤러가 AUTO 상태로 1 Hz tick 을 켬 · 매 tick 마다 정해진 (all 이면 0→4 순환) 데이터를 한 줄씩 TX
13
WTS 스톱워치 · 시계 · 타이머
SR04 초음파 거리
DHT11 온습도
UART 명령 수신 · 응답 전송 (uart_top)
9600 bps · 8N1
clk
clock_tick_generator
4 kHz → 디바운서 · FND 스캔
btn_R
btn_L
btn_U
btn_D
btn_debounce
×4
phy_btn
≥1
&
mode_wts
R·L·U·D
&
mode_dist
R · U
&
mode_dht
R · U
모드 선택
sw0 ~ sw6
0
1
모드
디코드
→ mode_* · disp_sel
wts_top
control_unit · datapath × 3
disp 시 · 분 · 초 · 1/100
← ctrl_bit[4:0] (sw0 · sw1 · sw2 · sw3 · sw4)
sr04_top
core · mode_ctrl · led_bar
distance_x10 · err · status
trig → JA1 · echo ← JA2 · sw15 = 거리 막대 LED
dht11_top
core · controller · manager
fnd_data · dashes · err
dht11_io ↔ JXADC3 (M2)
0
1
2
FND MUX
sel = disp_sel
fnd_data
FND
컨트롤러
SW2_FND_CONTROLLER
disp_sel
wt_cursor
set_sw2
fnd_com
fnd_font
LED 로직
led_output
disp_sel
WTS 신호
sr04_led
dht_led
led[15:0]
rx
uart_rx
fifo
RX × 8
ASCII_DECODER
/명령 + 옵션 파싱
baud_tick_gen
9600 × 16
→ RX · TX 공용
UART_CONTROLLER
mode · auto · btn FSM
module_control_bit[6:0]
uart_mode
uart_btn
sender_tick
1 Hz · scan 0→4
send_go
전송
MUX
*_time 0~2
distance·상태 3
hum·temp·상태 4
send_sel
uart_sender
숫자 → ASCII 한 줄
fifo
TX × 64
uart_tx
tx
1
2
3
4
5
6
1
디코더 : "/auto " + 3 글자 (_sw _tm _wh dis tem all off)
2
컨트롤러 : AUTO 상태 · sender_tick 켜기
3
1 Hz 마다 send_sel · all = 0→1→2→3→4 순환
4
전송 MUX (상태 비트 포함) → sender (busy 면 저장 후 이어서)
5
FIFO_TX → uart_tx → tx 한 줄씩
6
/auto off → 멈춤 · FND 화면은 그대로 (/mod 와 별개)
상태 → FND MUX + 전송 MUX
상태 → FND MUX + 전송 MUX
v2 /auto dis · tem · all 의 거리 · 온습도 줄도 /get 과 같은 길 → 오류면 Err N · 측정 전이면 --%--C (회색 선 = 값 · 초록 선 = 상태)